## Slide 1: طراحی بهینه ساختار خطوط لوله انتقال گاز کشور با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن هزینه­های اولیه و هزینه­های عملیاتی احسان صدیق آبان 96

## Slide 2
سالیانه هزینه های هنگفتی جهت تامین سوخت موتورهای محرک کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار خطوط انتقال گاز میشود. یکی ازعوامل مصرف بیش از حد سوخت ایستگاه ها عدم طراحی بهینه خطوط لوله می باشد
طراحی بهینه خطوط انتقال گاز از چالش های پیشروی دست اندرکاران و متصدیان انتقال گاز بوده است. در طول سالیان دراز روشهای گوناگونی چه از جهت تایین نوع روش بهینه سازی و چه از نظر انتخاب نوع تابع هدف به کار گرفته شده است.
در این فعالیت با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و انتخاب تابع هدف استاندارد ATCI مقوله شبیه سازی خطوط لوله در دستور کار قرار گرفته است.
در فعالیت یش رو از نرم افزار MATLAB به عنوان موتور بهینه سازی و از شبیه ساز AspenHYSYS به عنوان شبیه ساز خطوط لوله استفاده شده است.

## Slide 3
در فعالیت پیش رو با در دست داشتن ساختار کلی خط لوله مثل تغییرات ارتفاع خط لوله ، شرایط عملیاتی و خصوصیات ساختاری خط لوله، خط لوله مورد نظر در نرم افزار Aspen HYSYS شبیه سازی می­شود و سپس با استفاده از داده های واقعی دقت مورد شبیه­سازی شده اعتبار سنجی می­شود. با نوشتن یک سری توابع در قالب M-file نرم افزار MATLAB یک محیط میانی جهت تبادل داده و ارتباط میان دو نرم افزار MATLAB (به عنوان موتور الگوریتم بهینه سازی) و Aspen HYSYS (به عنوان محیط شبیه ساز) ایجاد می شود. بعد از ایجاد محیط میانی، الگوریتم ژننیک(GA) ایجاد شده در نرم افزار MATLAB از طریق همین محیط میانی و با حداقل سازی توابع هدف ATCI که در واقع یک شاخص اقتصادی در خطوط انتقال گاز می باشد، مقدار بهینه متغییر های تصمیم گیری تعین می شود. و نهایتاً ساختار بهینه با ساختار فعلی خط لوله از نظر اقتصادی مقایسه می شود و میزان صرفه جویی در هزینه های کلی خطی لوله بصورت کمی بیان می شود.

## Slide 4: کلیات
اهمیت گاز طبیعی و شبکه های انتقال
سوخت پاک
روند افزایش مصرف
جایگاه دوم ایران از نظر منابع گاز
خط لوله به عنوان مهمترین عامل انتقال گاز
صرف هزینه های هنگفت در انتقال گاز

## Slide 5: کلیات
اهمیت گاز طبیعی و شبکه های انتقال
سوخت پاک
روند افزایش مصرف
جایگاه دوم ایران از نظر منابع گاز
خط لوله به عنوان مهمترین عامل انتقال گاز
صرف هزینه های هنگفت در انتقال گاز

## Slide 6: کلیات
اهمیت گاز طبیعی و شبکه های انتقال
سوخت پاک
روند افزایش مصرف
جایگاه دوم ایران از نظر منابع گاز
خط لوله به عنوان مهمترین عامل انتقال گاز
صرف هزینه های هنگفت در انتقال گاز

## Slide 7: کلیات
اهمیت گاز طبیعی و شبکه های انتقال
سوخت پاک
روند افزایش مصرف
جایگاه دوم ایران از نظر منابع گاز
خط لوله به عنوان مهمترین عامل انتقال گاز
صرف هزینه های هنگفت در انتقال گاز

## Slide 8: کلیات
اهمیت گاز طبیعی و شبکه های انتقال
سوخت پاک
روند افزایش مصرف
جایگاه دوم ایران از نظر منابع گاز
خط لوله به عنوان مهمترین عامل انتقال گاز
صرف هزینه های هنگفت در انتقال گاز

## Slide 9: کلیات
استخراج
پالایش
انتقال
توزیع
گاز طبیعی از استخراج تا مصرف
Notes: گاز طبیعی از تولید تا مصرف دست خوش تغییرات زیادی می شود تا ما اونو بصورت شعله آبی رنگ اجاق گاز تو خونه ببینیم

## Slide 10: کلیات
نم زدایی
شیرین سازی
جداسازی میعانات گازی
استخراج
پالایش
انتقال
توزیع
گاز طبیعی از استخراج تا مصرف
Notes: هدف از پالایش
1- جداسازی میعانات گازی 2 – حذف H2S و CO2 (شیرین سازی) 3- جداسازی رطوبت و بخار آب همراه گاز (نم زدایی)

## Slide 11: کلیات
استخراج
پالایش
انتقال
توزیع
گاز طبیعی از استخراج تا مصرف
Notes: یک شبکه خطوط لوله شامل: خطوط لوله، کمپرسور، گرم کن و سرد کن ، شیرها، مصرف‌کننده و تغذیه‌کننده
به دلیل اصکاک بین خط لوله و همچنین انتقال حرارت با محیط بیرون فشار در داخل لوله افت می کند وظیفه ایستگاه تقویت فشار که معمولا شامل چند ایستگاه کمپرسور بصورت موازی هستند
جبران این افت فشار است این کمپرسور ها درصد از گاز عبوری رو برا تامین نیروشون مصرف می کنند که معمولا در حدود 3 تا 5 درصد کل گاز عبوری هستش.
شبکه انتقال گاز ایران—33000 کیلومتر---10 منطقه گازی --- 69 ایستگاه تقویت فشار (220 واحد توربوکمپرسور) ---- سالانه 160 میلیون متر مکعب به مبادی مصرف-- ششمین خط لوله از نظر گستردگی
1.8 میلیون متر مکعب در سال مصرف سوخت-

## Slide 12: کلیات
تقلیل فشار
گرم کردن
بودار کردن
استخراج
پالایش
انتقال
توزیع
گاز طبیعی از استخراج تا مصرف

## Slide 13: کلیات
فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با شبکه های انتقال گاز
مدلسازی
بهینه سازی
کنترل و راهبری
تقابل طراحی و کنترل
بهینه سازی
کنترل و راهبری
تقابل طراحی و کنترل
مدلسازی
عمده فعالیت ها در بخش مدلسازی صورت گرفته است
Larson & Wong 1968
Cheesman 1971
Goldberg 1985
Mohitpoor 1996
Chapman & Abbaspour 2005
Mélo Duarte et al 2006
Sanchez & Haugland 2009
Olorunniwo and Jensen 1981
Larson & Wong 1968
Cheesman 1971
Olorunniwo and Jensen 1981
Goldberg 1985
Mohitpoor 1996
Chapman & Abbaspour 2005
Mélo Duarte et al 2006
Sanchez & Haugland 2009
خط لوله مستقیم – بهینه کردن متغییر های عملیاتی بصورت پایا در کمپرسورها- ثابت گرفتن قطر لوله ها
خط لوله مستقیم با یک انشعاب– بهینه کردن متغییر های عملیاتی بصورت پایا در کمپرسورها- متغیرگرفتن قطر لوله ها
شبکه انتقال گاز– بهینه کردن متغییر های عملیاتی بصورت پایا در کمپرسورها- متغیرگرفتن قطر لوله ها- جایگاه کمپرسور- ضخامت بهینه- تعداد کمپرسورها
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای اولین بار جهت شبیه سازی شبکه انتقال گاز
شبیه سازی پویا برای طراحی بهینه شبکه انتقال گاز
استفاده از روش برنامه ریزی خطی
بهینه سازی از طربق الگوریتم تابو
متغییر در نظر گرفتن دبی و فشار در هر یال- حداقل کردن میزان مصرف سوخت کمپرسورها
Marques & Morari 1986
Rachford & Carter 2000
Zho et al 2001
Baumrucker & Biegler 2010
Gopalakrishnan & Biegler 2013
Rachford & Carter 2000
Marques & Morari 1986
Zho et al 2001
Baumrucker & Biegler 2010
Gopalakrishnan & Biegler 2013
کاهش مصرف سوخت در کمپرسورها با کنترل بهینه شبکه
ارسال مقادیر مقرر بهینه کمپرسورها با اندازه گیری فشار در نقاط مختلف شبکه
کنترل شار در شاخه های شبکه با استفاده از الگوریتم پیش بین خطی
کنترل فشار در نقاط اصلی شبکه با استفاده از یک الگوریتم بهینه و با درنظر گرفتن محدودیت ها
بهینه کردن هزینه‌های عملیاتی ایستگاه تقویت فشار با استفاده الگوریتم پیش بین مدل غیرخطی
page buckley 1964

## Slide 14: ابزارشناسی
فلسفه و ماهیت شبیه سازی:
"با به کار انداختن شبکه به وسیله متغیرهای کنترلی در دست و مرزهای از پیش تعین شده چه اتفاقاتی روی می‌دهد؟"
Pipeline simulator
Pipe Segment (Aspen HYSYS)
Olga
Pipesys
PIPEPHASE
TGNET
Simoneh

## Slide 15: روش های بهینه سازی
روش های بهینه سازی
محاسباتی
شمارشی
ابتکاري
فرا ابتکاري
الگوریتم بهینه‌سازی ذرات
الگوریتم ژنتیک
اجتماع مورچگان
فرا ابتکاری

## Slide 16: روال بهینه سازی
تابع هدف
قطر خطوط لوله
جایگاه هر کمپرسور در خط لوله
دبی عبوری از خط لوله
فشار عملیاتی خط لوله یا نسبت تراکم کمپرسور
متغیرهای تصمیم گیری
شاخص (ATCI) Actualized Transport Cost Index
روش بهینه سازی
Aspen HYSYS
الگوریتم ژنتیک

## Slide 17: محاسبه شاخص ATCI
محاسبه کل گاز منتقل‌شده در طول عمر سیستم بر مبنای هزینه­های سال اول
محاسبه کل هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های اولیه در طول عمر سیستم
مجموع کل هزینه‌های عملیاتی در طول مدت عمر سیستم
ATCI
محاسبه حجم گاز انتقال داده‌شده در سال k ام که بر مبنای سال اول
محاسبه هزینه‌های اولیه ((IC
محاسبه هزینه‌های عملیاتی در سال k ام بر مبنای سال اول
هزینه‌های عملیاتی سالانه در سال k ام
محاسبه تابع هدف

## Slide 18: نحوه محاسبه هزینه های اولیه و هزینه های عملیاتی در شبکه های انتقال گاز
هزینه های شبکه انتقال گاز
هزینه‌های اولیه (ثابت)
خطوط لوله
ایستگاه کمپرسور
هزینه‌های عملیاتی(جاری)
خطوط لوله
ایستگاه‌ کمپرسور
خطوط لوله
ایستگاه کمپرسور
خطوط لوله
ایستگاه کمپرسور
محاسبه تابع هدف

## Slide 19: معرفی مورد مطالعاتی
ارزیابی متغییر های تصمیم گیری در قالب یک مورد ساده (مورد مطالعاتی شماره 1)

## Slide 20: نتایج بهینه سازی
نحوه تغییرات تابع هدف و ساختار خط لوله پس از بهینه سازی

## Slide 21: معرفی مورد مطالعاتی
بهینه سازی یک مورد پیچیده تر (مورد مطالعاتی شماره 2)

## Slide 22: معرفی مورد مطالعاتی

## Slide 23
شبیه سازی

## Slide 24: نتایج بهینه سازی