## Slide 1
مکان­یابی بهینه المان­های پیزوالکتریک برای میرا نمودن ارتعاشات سازه­ها
مجتبی حسنلو
اسفند 94
MarketCode.ir

## Slide 2
سازه
معرفی عنوان پایان نامه
از روش عددی اجزاء محدود استفاده شده است که هر گره از المان دارای دو درجه آزادی شامل حرکت انتقالی و حرکت دورانی می باشد.
Node 1
Element
Node 2
مدل سازی
تیر تیموشنکو نسبت به تیر اولر – برنولی بدلیل در نظر گرفتن اثر برشی درهنگام تغییر شکل،مدل دقیق تری از خود ارائه می کند.
در اثر تغییر شکل

## Slide 3
بهینه سازی
المان پیزوالکتریک
معرفی عنوان پایان نامه
1- کاهش زمان میرایی
2- کاهش ماکزیمم جابجایی
3- کاهش ولتاژ عملگر
اهداف
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO
رفتار دینامیکی المان پیزوالکتریک بصورت گشتاور می باشد.

## Slide 4
1- عدم وجود میدان مغناطیسی.
2- کارایی تا دمای زیر صفر کلوین.
3- سازگاری با خلا و عدم نیاز به روانکاری.
4- تولید نیروهای بزرگ تا حدود 10 کیلونیوتن.
5- آهنگ شتاب انتفال سیگنال تا حدود g10000
6- نیروهای چسبندگی و اصطکاک مانع حرکت نمی شوند.
7- کم مصرف بودن و تبدیل مستقیم انرژی الکتریکی به حرکت.
8- وجود رفتار دینامیکی حالت جامد، سایش، خوردگی، پارگی اتفاق نمی افتد.
9- دقت محرک های پیزوالکتریک که درحد نانو می باشد و با اعمال کمترین ولتاژ می توان به حرکت یکنواخت و نرمی دست یافت.
مزایای مکان یابی المان پیزوالکتریک

## Slide 5
مراحل الگوریتم MOPSO
1- ایجاد جمعیت اولیه و ارزیابی آنها.
2- جدا کردن اعضای نامغلوب جمعیت و ذخیره کردن آن در آرشیو.
3- جدول بندی فضای هدف کشف شده.
4- هر ذره از میان اعضای آرشیو، یک رهبر انتخاب می شود وحرکت خود را ادامه می دهد.
8- در صورتی که شرایط خاتمه محقق نشدند به مرحله 3 برگشته در غیر اینصورت پایان.
5- بهترین خاطره شخصی هرکدام از ذرات به روز می شوند.
7- اگر تعداد اعضای آرشیو بیش از ظرفیت تعریف شده باشند اعضای اضافی را حذف و جدول بندی را تجدید می شوند.
6- اعضای نامغلوب آرشیو را حذف می شوند.
نحوه انتخاب رهبر در آرشیو
2- جدول بندی به دلخواه انجام می شود.
1- اعضای آرشیو مشخص می شوند.
3- آن خانه ایی انتخاب شود که جمعیت کمتری دارد.
4- یکی از اعضای خانه انتخاب شده به تصادف انتخاب می شوند.

## Slide 6
مرحله 1:
از طریق روش اجزاء محدود ماتریس های جرم (M) وسفتی (K) را بدست می آوریم
ضرایب ثابتی هستند که از طریق تست برای هر سازه بدست می آید.
ماتریس میرایی سازه
مرحله 2:
قانون دوم نیوتن برای سیستم هوشمند
مرحله 3:
توصیف سیستم هوشمند به روش فضای حالت
ورودی کنترلی
ورودی اغتشاش
مدل سازی سازه هوشمند

## Slide 7
تابع هدف
معادله ریکاتی
Smart Beam
u
y
w
x
نیروی کنترلی المان پیزوالکتریک
کنترلر LQR

## Slide 8: توانمندیهای کُد
فرآیند بهینه یابی
متغیرهای طراحی
1- پیشنهاد متغیرهای طراحی توسط الگوریتم MOPSO
2- سازماندهی تیر هوشمند براساس مکان قرارگیری المان پیزو
3- محاسبه بهره کنترلر LQR برای تیر هوشمند سازماندهی شده
4- آماده سازی تیر هوشمند به همراه کنترلر
5- اعمال ورودی خارجی بصورت متناوب و نامتناوب به تیر
6- برآورده سازی اهداف طراحی در غیر اینصورت به مرحله 1 باز می گردد
7- ذخیره سازی متغیرهای طراحی بهینه در آرشیو الگوریتم جهت انجام حلقه اصلی الگوریتم
8- پایان
مکان قرارگیری المان پیزو
ضرایب کنترلر LQR

## Slide 9: آنچه در این کد خواهید آموخت
مدل 1PZT
1- تقسیم تیر به 20 المان
2- طول المان تیر برابر با طول پیزوالکتریک
Sensor
Actuator
D/A
Amplifier
Amplifier
A/D
F(t)
LQR

## Slide 10: آنچه در این کد خواهید آموخت
مدل پیشنهادی 5PZT
D/A
Amplifier
D/A
Amplifier
D/A
Amplifier
D/A
Amplifier
D/A
Amplifier
A/D
Amplifier
Amplifier
A/D
A/D
Amplifier
Amplifier
A/D
A/D
Amplifier
F(t)
LQR
1- تقسیم تیر به 100 المان
2- تقسیم المان پیزوالکتریک به 5 المان کوچکتر

## Slide 11: توانمندیهای کُد
ورودیStep
پارتوی بهینه
جابجایی عرضی

## Slide 12
جابجایی دورانی
نتایج بهینه سازی
5 PZT | 1 PZT |  |  | 
0.7818 | 0.7871 | Min.Time(sec) |  | Objectives
0.01385 | 0.01817 | Max.Disp (m) |  | 
[90,29,24,95,65] | 12 | Element Location |  | 
75.115 | 95.3195 |  | LQR | 
10.938 | 82.191 |  |  | 
0.0115 | 0.256 |  |  | 
5 PZT | 1 PZT |  |  | 
0.7818 | 0.7871 | Min.Time(sec) |  | Objectives
0.01385 | 0.01817 | Max.Disp (m) |  | 
[90,29,24,95,65] | 12 | Element Location |  | 
75.115 | 95.3195 |  | LQR | 
10.938 | 82.191 |  |  | 
0.0115 | 0.256 |  |  | 

## Slide 13: نکات و الزامات
2-تشخیص نقاط بحرانی بدلیل افزایش المان پیزوالکتریک.
1- صحت مدل سازی و رویکرد مکان یابی بدلیل هماهنگی ورودی و خروجی.
3-کمینه بودن زمان میرایی ارتعاشی در 5PZT نسبت به 1PZT بدلیل اتلاف انرژی کمتر.
4- کمینه بودن پاسخ گذرای 5PZT نسبت به 1PZT بدلیل تقاوت فیزیکی مدل.
5- مختلف العلامت بودن ولتاژ پیزوالکتریک با جابجایی نوک تیر.