## Slide 1: بهبود عملکرد چرخدنده مارپیچ با استفاده از الگوریتم نیچینگ ممتیک جلیل رستگارزاده فروردین 95

## Slide 2
ارائه مدلی برای بهبود در عملکرد چرخ­دنده مارپیچ با استفاده از بهینه­سازی طراحی و شرایط کاری آن می­باشد.
تابع هدف در مدل حاضر، کاهش ضریب اصطکاک و در نتیجه کاهش سایش و هدررفت انرژی درنظر گرفته شده است. تحلیل درگیری و روان­کاری چرخ­دنده مارپیچ، به­ترتیب توسط معیار انرژی پتانسیل الاستیک مینیمم و روش تقسیم بار جانسون انجام شده است. این کار بـر مبنای دو فـرض اصلی صورت گرفتـه است. چـرخ­دنـده مارپیـچ از تعـداد محدودی چرخ­دنـده ساده­ی باریک تشکیـل شده که هر یک نسبت به دیگری به­میزان زاویه کوچکی دوران داشته است. فرض دوم هم جایگزینی دو استوانه در تماس به­جای هرنقطه از تماس دو چرخ­دنده می­باشد.

## Slide 3
برای بهینه­سازی، بازه ی تعدادی از پارامترهای هندسی و شرایط کاری، تعیین می شوند. روش بهینه­سازی در این مقاله، اجتماع ذرات نیچینگ ممتیک، می باشد که یک نسخه بهبود یافته ابتکاری بوده و قدرت بالایی در پیدا کردن مینیمم اصلی از میان مینیم های محلی دارا می باشد. ویژگی مدل ارائه­شده در پژوهش حاضر، قدرت پاسخگویی سریع و کاهش ضریب اصطکاک در چرخ­دنده­های مارپیچ تا حد قابل قبول می باشد.

## Slide 4: فرق چرخدنده مارپیچ با ساده
چرخ‌دنده مارپیچ
چرخ‌دنده ساده
رفتاری کاملا متفاوت در درگیری
افزایش توان چرخ‌دنده مارپیچ
کاهش سرو صدا
افزایش عمر

## Slide 5
ψ
تفاوت خط تماس در چرخدنده مارپیچ و ساده

## Slide 6
فرض
مساوی؟
خير
بله
de
مشخصات چرخ‌دنده، بار، سرعت، روان‌کار و زبری سطح
μ
جایگزینی هرنقطه تماس با استوانه­هاي جايگزين

## Slide 7: توانمندیهای کُد
به منظور بهینه سازی از الگوریتم نیچینگ ممتیک استفاده شده است.
این الگوریتم قدرت بسیار بالایی در پیدا کردن مینیم اصلی از میان مینیم‌های محلی دارا می باشد.

## Slide 8: توانمندیهای کُد
تعداد ابعاد | تعداد ذرات | بهترین ذره | مقدار تابع
2 | 2000 | 000019083/0 0012868464/0- | 0003286025/
3 | 2000 | 1157136976/0- 1529030134/0- 5735570546/0 | 000072559194/
4 | 2000 | 0006109208395/0 0004074172007/0 0007917740184/0- 0005001048957/0 | 0002809672/
تابع راستریگین در فضای دوبعدی
نتایج بهینه یابی تابع راستریگین با استفاده از الگوریتم نوشته شده

## Slide 9: توانمندیهای کُد
در نظر گرفتن اثر زبری سطح در تحلیل عملکرد چرخدنده
­ برای محاسبه نیروی تحمل­شده توسط زبری­ها می­بایست مشخص نمود که هر یک از زبری­های در تماس، دچار چه نوع تغییرشکلی می­شونـد

## Slide 10: توانمندیهای کُد
روند نمای حل

## Slide 11: توانمندیهای کُد
کاهش اصطکاک در مقابل افزایش بار
مقدار ضریب اصطکاک متوسط درگیری دو چرخ­دنده در طول سیکل درگیریشان

## Slide 12: توانمندیهای کُد
مقدار ضریب اصطکاک در هر نقطه تماس در طول خطوط تماس دندانه­های چرخ­دنده
مقایسه نتایج بدست امده از الگوریتم

## Slide 13: آنچه در این کد خواهید آموخت
1- معرفی الگوریتم اصلاح شده اجتماع ذرات نیچینگ ممتیک
2- نحوه ی ساده سازی چرخدنده مارپیچ به چرخدنده ساده
3- روش تقسیم بار جانسون و معرفی روش پدررو
4- نحوه ی محاسبه بار روی زبری ها و دسته بندی الاستیک پلاستیک انها

## Slide 14: نکات و الزامات
1- آشنایی اولیه با الگوریتم های بهینه یابی و الگوریتم pso.
2- آشنایی با محاسبات اولیه چرخدنده ها
3- آشنایی به زبان متلب
4- آشنایی به مباحث ترایبولوژی