## Slide 1: طراحی بهینه قابهای با سیستم دوگانه دارای بادبندهای کمانش ناپذیر بر پایه عملکرد با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی شهروز برال آبان 95

## Slide 2: بررسی اجمالی سیستم BRB

## Slide 3: بررسی اجمالی سیستم BRB
BRB دارای چرخه هیسترتیک کامل و متعادل در حالت تسلیم فشاری مشابه تسلیم در حالت کششی است.
ظرفیت تقریباً مساوی در فشار و کشش در قاب های بادبندی با BRB باعث حذف نیروی عدم توازن ذاتی پس کمانش در قاب های بادبندی مرسوم مانند سیستم قاب های بادبندی ویژه معین شده با آیین نامه های طراحی می گردد.

## Slide 4: بررسی اجمالی سیستم BRB
از لحاظ طولی المان BRB را می­توان به 3 قسمت تقسیم کرد: 2 انتهای صلب بدون تسلیم و قسمت میانی تسلیم­شونده. انتهای صلب تضمین می­کنند که قسمت داخلی بادبند الاستیک و سپس تمام پلاستیسیته در طول تسلیم­شونده میانی متمرکز شوند. پیکربندی BRB اطمینان زیادی در پیش­بینی رفتار و شکست عضو فراهم می­کند.

## Slide 5: مدلسازی قاب هایBRB
طریقه مدلسازی قاب های دوگانه دو بعدی دارای BRB که به صورت شورون هشتی در دهانه وسط چیده شده اند که بهینه خواهند شد ، پرداخته شده است.
تعداد طبقات 3 ، 5 و 7 متر
تعداد دهانه 3 ، 5 و 7 متر
ابعاد دهانه 3 ، 5 و 7 متر
عرض بارگیر 3 ، 5 و 7 متر که با توجه به این که قابهای مورد نظر، کناری می باشند مقدار عرض بارگیرشان نصف میگردد.

## Slide 6: مدلسازی اعضای سازه
برای مدلسازی و تحلیل قاب­ها از OpenSees [47] نسخه 2.5.0 استفاده گردیده است.
مقادیری که برای هر جزء المان­ها فرض گردیده است در جدول زیر مشاهده می­گردد. لازم به ذکر است که واحد این مقادیر براساس Kg و m می­باشند.
شماره | شرح متغیر فرض شده | مقدار فرض شده
1 | تعداد دهانه در قاب آخر (بادبندی) | 3,5,7
2 | تعداد طبقه | 3,5,7
3 | ابعاد دهانه در جهت قاب | 3,5,7 m
4 | ابعاد دهانه در جهت عمود بر قاب | 3,5,7 m
5 | ارتفاع طبقه | 3.2 m
6 | ارتفاع جان­پناه | 0.7 m
7 | تنش تسلیم فولاد تیر و ستون | 2.4e7 kg/m2
8 | تنش تسلیم فولاد هسته BRB | 3.5e7 kg/m2
9 | مدول الاستیسیته فولاد | 2.1e10 kg/m2
10 | بار زنده طبقات | 200 kg/m2
11 | بار زنده بام | 150 kg/m2
12 | بار مرده طبقات | 530 kg/m2
13 | بار مرده بام | 460 kg/m2

## Slide 7: مدلسازی اعضای سازه
مقدار دمپینگ رایلی سازه 5%
برای هر طبقه دیافراگم صلب در نظر گرفته شده است.
برای تبدیل مختصات محلی به کلی ، از یک تبدیل مختصات خطی به کار رفته است که سختی و نیروی مقاوم تیر را با انجام یک تبدیل هندسی خطی با در نظر گرفتن اثر P-Δ درجه دوم از سیستم پایه به سیستم مختصات کلی انتقال می­دهد.
برای تیرها مقاطع IPE تک از شماره 100 تا 600 در مجموع 17 مقطع
برای ستون­ها مقاطع IPB تک از شماره 100 تا 1000 در مجموع 24 مقطع
برای BRB ورق­های با طول 5 تا 20 سانتی­متر با نسبت طول به ضخامت 0.2 ، 0.25 و 0.3 در مجموع 90 مقطع در نظر گرفته شده­اند.

## Slide 8: مدلسازی اعضای سازه
مقاطع ستون­ها و بادبندهای هر 3 طبقه و مقاطع تیرهای هر 2 طبقه دارای مقاطع یکسانی هستند. در هر قاب 2 تیپ ستون وجود دارد:
ستون­های دهانه بادبندی
بقیه ستون­ها
در مجموع در هر قاب تعداد مقاطع به کار رفته مطابق رابطه زیر است:
تعداد مقاطع =2 ×طبقه تعداد−1

## Slide 9: مدلسازی اعضای سازه
ترکیب بارهای استفاده شده:
1- ترکیب بار برای تخصیص جرم لرزه­ای به گره (Mass)
𝑀𝑎𝑠𝑠_𝑖=𝐷𝐿+0.2×𝐿𝐿
2-ترکیب بار ثقلی
لازم به ذکر است پس از مشاهده این که ترکیب بار دوم بر طراحی مقاطع حاکم نبود ، فقط از ترکیب بار اول استفاده شده است.

## Slide 10: مدلسازی اعضای سازه
3- ترکیب بار لرزه­ای:
تحلیل غیرخطی استاتیکی (Pushover)
آیین­نامه ASCE 41-13
طراحی به صورت عملکرد
طبق این آیین­نامه بارگذاری لرزه­ای براساس پوش­اور و مود اول تحلیل مودال قاب می­باشد.

## Slide 11: استفاده از الگوریتم PSO در بهینه­سازی قاب­ها
ایجاد کدهای لازم OpenSees با توجه به چهار پارامتر تعداد طبقه ، تعداد دهانه ، ابعاد دهانه و عرض بارگیر هر قاب توسط MATLAB
تحلیل قاب توسط OpenSees
برداشت خروجی های لازم از تحلیل
ایجاد نسل ها و جمعیت ها توسط الگوریتم PSO
تکرار مراحل بالا تا یکسان شدن نسل ها و ایجاد بهترین نسل

## Slide 12: استفاده از الگوریتم PSO در بهینه­سازی قاب­ها
در فرایند بهینه­سازی قاب­ها از الگوریتم PSO که توسط ابسن و همکاران [50] در برنامه MATLAB نوشته شده ، استفاده گردیده است.
در موقع ایجاد یک نسل در تابع PSO یک محدودیت گذاشته شده است که هرگز مقطع طبقه بالاتر از طبقه پایین­تر ، بزرگ­تر نمی­شود.
بعد از برداشت خروجی مربوط به هر نسل فرایندهای زیر روی آن صورت می­گیرد که به تفکیک به بررسی هر کدام از آن­ها پرداخته می­شود:
محاسبه تغییرمکان هدف
برداشت نیروهای تیرها و ستون­ها و تغییرمکان بادبندها براساس تغییرمکان هدف حاصل شده و مقایسه آن­ها با نیرو و تغییرمکان معیار هر عضو و محاسبه مقدار تجاوز براساس آن­ها
محاسبه وزن جریمه شده (Penaliazed Weight) هر نسل

## Slide 13: بررسی اثر پارامترهای هندسی هر قاب بر وزن قاب بهینه شده
بررسی اثر پارامترهای هندسی هر قاب که شامل تعداد طبقه ، تعداد دهانه ، بعد دهانه ، عرض بارگیر می­شود ، پرداخته شده است. از آنجایی که بدیهی است که تعداد طبقه بیشترین تأثیر را بر وزن قاب دارد ، تأثیر تعداد طبقات به همراه یکی از 3 پارامتر دیگر بررسی شده است.
* با توجه به سه نمودار قبل ، اثر بعد دهانه و تعداد طبقات از بقیه پارامترها بر وزن قاب­ها تأثیر بیشتری دارد.

## Slide 14: مقایسه وزنی قاب­های بهینه شده و قاب­های طراحی شده بر اساس AISC 360-10
قاب­های طراحی شده بر اساس AISC تا حد امکان بهینه شده­اند. در جدول زیر می­توان مقایسه وزنی این 3 قاب را با 3 قاب بهینه شده با ASCE 41-13 را مشاهده نمود.
درصد اختلاف | مقدار اختلاف | وزن قاب طراحی شده با AISC(kg) | وزن قاب بهینه شده (kg) | قاب
٤١.٠ | ٧٦٨.٧ | 1875,74 | 1107 | 3333
٢٣.٣ | ١٧٧٥.٧ | 7623.7 | 5848.05 | 5555
١٣.٠ | ٣٧٧٨.٣ | 29055.35 | 25277.1 | 7777

## Slide 15: استفاده از شبکه عصبی و آموزش آن در این پروژه
شمایی از یک شبکه دولایه transig/purelin

## Slide 16: مقایسه وزنی قاب­های مقایسه شده
وزن قاب خروجی شبکه | وزن قاب طراحی شده با AISC(kg) | وزن قاب بهینه شده (kg) | قاب
1107 | 1875,74 | 1107 | 3333
5848 | 7623.7 | 5848.05 | 5555
25277 | 29055.35 | 25277.1 | 7777

## Slide 17: نتیجه­گیری
از بین 3 پارامتر تشکیل دهنده قاب­ها ، اثر بعد دهانه و طبقات همراه هم تأثیر بیشتری نسبت به عرض بارگیر و تعداد دهانه همراه با طبقات بر وزن قاب­ها دارد.
کاربرد بادبندهای BRB باعث کاهش مصرف فولاد در قاب­های 3 تا 7 طبقه بین 25% تا 40% می­گردد.
الگوریتم PSO ، الگوریتمی نسبتاً سریع و در عین حال با دقت مناسبی می­تواند باعث تسریع فرایند بهینه­سازی گردد اما بهتر است این الگوریتم با الگوریتم دیگری نیز ترکیب گردد.

## Slide 18: نتیجه­گیری
بهترین تأثیر بر شبکه را می­توان با اختصاصی کردن داده­ها بر جای نهاد ، هرگاه محدوده داده­ها کوچکتر و متمرکزتر باشد ، انتظار رفتار بهتری از شبکه می­رود.
آموزش یک شبکه عصبی جامع که قابلیت ارائه خروجی مقاطع بهینه برای قاب­های 3 , 5 و 7 طبقه می­باشد.
الگوریتم­ BR برای داده­های بزرگ با صرف زمان بیشتر نسبت به بقیه الگوریتم­های موجود در برنامه MATLAB ، خروجی دقیق­تری را ارائه می­دهد.

## Slide 19: پیشنهادات برای تحقیقات آینده
بهینه­سازی قاب­های BRB بر اساس سطح عملکردهای مختلف و ایجاد شبکه عصبی برای آنها بر اساس آیین­نامه ASCE 41-13
بررسی عملکردی قاب­های خمشی و مفصلی دو بعدی و سه بعدی فولادی همراه با BRB بر اساس آیین­نامه ASCE 41-13
بررسی عملکرد BRB در قاب­های بتنی بر اساس آیین­نامه ASCE 41-13
نوشتن برنامه با هدف ترکیب الگوریتم­نویسی سنتی علوم نرم­افزار و شبکه عصبی مصنوعی ، تا بتوان به طور مستقیم ابتدا داده­ها را به طبقه­بندی موردنظر انتقال و سپس توسط شبکه شبیه­سازی کرد
ترکیب الگوریتم­های بهینه­سازی با شبکه عصبی مصنوعی به منظور ایجاد شبکه­ای با خروجی­های دقیق که بتوان برای داده­های خارج از داده­های آموزشی نیز خروجی مناسبی دریافت کرد.

## Slide 20: توانمندیهای کُد
ایجاد فایل های لازم برای تحلیل قاب توسط OpenSees با استفاده از Matlab به صورت خودکار
استفاده از طراحی عملکردی
جمع آوری فایل و نتایج هر قاب در پوشه مخصوص خود
تیدیل دوخطی منحنی پوش اور و ترسیم آن
بهینه سازی و طراحی قاب دوبعدی دوگانه با استفاده از الگوریتم PSO
فراخوانی OpenSees از درون کدهای Matlab بدون استفاده از برنامه واسطه
ایجاد و آموزش شبکه عصبی دولایه

## Slide 21: آنچه در این کد خواهید آموخت
1- استفاده از آیین نامه ASCE 41-13 برای طراحی عملکردی یک قاب فولادی
2- بهینه سازی طراحی قاب
3- طریقه ایجاد شبکه عصبی و استفاده از آن
4- طریقه استفاده و فراخوانی یک برنامه از Matlab در بین کدها

## Slide 22: نکات و الزامات
1-این برنامه با OpenSees 2.5.0 و Matlab 2014a اجرا شده است و ممکن است در نسخه های دیگر خروجی آن متفاوت باشد.
2- آشنایی اولیه با مفاهیم طراحی عملکردی
3- آشنایی اولیه با مفاهیم بهینه سازی
4- آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی
5- آشنایی با زبانهای Matlab و OpenSees