## Slide 1: مدلسازی المان محدود اتصال پیچی صفحه انتهایی و مطالعه پارامتریک آن محمدحسین حسن پور شهریور 95

## Slide 2
با توجه به خطرات جانی و مالی در اثر زلزله‌های شدید علاوه بر معیارهای پایداری، سختی و مقاومت اعضا و اتصالات ساختمان، معیار شکل‌پذیری ساختمان از اهمیت خاصی برای مهندسان برخوردار است. در سازه‌های فولادی نوع اتصالات و ویژگی‌های آن، در دستیابی به این مهم بسیار تأثیرگذار است. بنابراین شناخت کافی و طراحی صحیح اتصالات به‌کاررفته در سازه‌های فولادی موضوع مهم و ضروری است.

## Slide 3
اتصال گیردار
صفحه انتهایی
صفحه انتهایی تراز
صفحه انتهایی امتداد یافته
بدون سخت کننده
با سخت کننده
با سخت کننده
4 پیچه
با سخت کننده
8 پیچه
بدون سخت کننده
اتصال خمشی صفحه انتهایی (فلنجی) شامل یک صفحه است که به انتهای تیر جوش داده‌شده و سپس در محل به اعضای اتصال با استفاده از چندین ردیف پیچ با مقاومت بالا پیچ می‌شود.

## Slide 4
روش المان محدود می‌تواند به‌عنوان یک روش عددی برای حل مسائل متعدد و متنوع مهندسی در حالات مختلف پایدار، گذرا، خطی یا غیرخطی بکار گرفته شود. این روش بدون شک تحولی در صنعت جهان و نحوه نگرش به طراحی و آنالیز به وجود آورده است. در میان نرم‌افزارهایی که از روش المان محدود برای آنالیز مسائل مهندسی استفاده می‌نمایند، نرم‌افزارABAQUS با قابلیت‌های منحصربه‌فرد خود، به‌عنوان یک نرم‌افزار بسیار دقیق تحقیقاتی و کاربردی در صنعت و دانشگاه شناخته‌شده است. به‌گونه‌ای که ازنظر دارا بودن مثال‌های معتبر علمی و کاربردی، قابل‌مقایسه با هیچ‌یک از نرم‌افزارهای المان محدودی که هم‌اکنون در کشور استفاده می‌شود نیست.

## Slide 5
در این پژوهش به منظور به دست آوردن شناخت کامل از رفتار، مقاومت و شکل‌پذیری اتصالات صفحه‌ی انتهایی و انجام آنالیز اجزای محدود، مدل المان محدود سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS ساخته‌شده است. با استفاده از این نوع شبیه سازی می‌توانیم بدون نیاز به منابع و مصالح گران قیمت به مطالعه‌ی پارامتریک و بررسی مکانیسم‌های مختلف شکست این نوع اتصالات بپردازیم. برای انجام آنالیز مصالح و هندسه غیرخطی و تغییر شکل های بزرگ در نظر گرفته شده است.
به منظور پوشش پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصال صفحه انتهایی 80 نمونه‌ی المان محدود ساخته‌شده و موردمطالعه قرارگرفته است.
مقالات مستخرج از اين مدلسازی یک مقاله کنفرانسی بوده است.

## Slide 6
اهداف کلی پژوهش انجام شده
1- ارائه مدل عددی 3بعدی جهت مدلسازی رفتار واقعی اتصال صفحه انتهایی.
2- مطالعه پارامتریک بر اتصال مورد نظر.
3- استفاده از مدلسازی انجام شده جهت مطالعه و بهبود آئین نامه.
4- ارائه منحنی لنگر-دوران و حالت های مختلف شکست اتصال.

## Slide 7
صحت سنجی مدلسازی المان محدود با نتایج آزمایش سامنر
هندسه و خواص مکانیکی مصالح
ابعاد آزمایشگاهی صفحه انتهایی آزمایش سامنر (ابعاد به اینچ)
 | نوع فولاد | Fy (ksi) | Fu (ksi)
تیر و ستون | ASTM A572 Gr50 | 50 | 70.7
صفحه انتهایی | ASTM A36 | 38 | 69
پیچ | A490 | 110 | 150
tp=1.535
db=1.25
خواص مکانیکی مصالح اعضای مختلف آزمایش سامنر

## Slide 8
شرایط مرزی و سیستم بارگذاری آزمایش
تیر: W24x68
ستون W14x120
LB=169.75 in
LC=218.625 in
صحت سنجی مدلسازی المان محدود با نتایج آزمایش سامنر

## Slide 9
مدل عددی ساخته شده
صحت سنجی مدلسازی المان محدود با نتایج آزمایش سامنر
بار گذاری و شرایط مرزی مدلسازی عددی
مش بندی مدلسازی عددی

## Slide 10
مقایسه ی مد گسیختگی مدل عددی و نمونه آزمایشگاهی
صحت سنجی مدلسازی المان محدود با نتایج آزمایش سامنر

## Slide 11
تأثیر ضخامت صفحه انتهایی
مطالعات پارامتریک
Chart: ضخامت صفحه انتهایی (mm)
| 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35
M30 | 342 | 624 | 774.76 | 816 | 854 | 880
M24 | 323 | 536 | 654 | 755.58 | 768 | 788.06
M20 | 303 | 405 | 504 | 535 | 520 | 535
M16 | 260 | 317 | 340 | 370.7 | 404.6 | 404.7
Chart: ضخامت صفحه انتهایی (mm)
| 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35
M30 | 31142.8571 | 30450.4505 | 49739.1304 | 58240 | 59680 | 50774.1935
M24 | 34137.931 | 41025.641 | 44080 | 50909.0909 | 48000 | 49677.4194
M20 | 33064.5161 | 37108.4337 | 39130.4348 | 40833.3333 | 42608.6957 | 32903.2258
M16 | 31250 | 35185.1852 | 37142.8571 | 40476.1905 | 42857.1429 | 44047.619
تأثیر تغییرات ضخامت صفحه انتهایی بر سختی اولیه اتصال
تأثیر تغییرات ضخامت صفحه انتهایی بر لنگر نهایی

## Slide 12
تأثیر ضخامت صفحه انتهایی
مطالعات پارامتریک
ID: SP4
tp=25mm
db=24mm
Column: Stiffened
End-Plate: Unstiffened
Bolts Num. : 4
ID: SP1
tp=12mm
db=24mm
Column: Stiffened
End-Plate: Unstiffened
Bolts Num. : 4

## Slide 13
تأثیر قطر پیچ ها
مطالعات پارامتریک
Chart: قطر پیچ (mm)
| 16 | 20 | 24 | 30
tp 35 | 370 | 510 | 770 | 787
tp 30 | 360 | 490 | 720 | 746
tp 25 | 340 | 490 | 700 | 728
tp 20 | 312 | 450 | 551 | 572
tp 16 | 285 | 308 | 320 | 338
tp 12 | 175 | 205 | 198 | 218
Chart: قطر پیچ (mm)
| 16 | 20 | 24 | 30
tp 35 | 44047.619 | 32903.2258 | 49677.4194 | 50774.1935
tp 30 | 42857.1429 | 42608.6957 | 48000 | 59680
tp 25 | 40476.1905 | 40833.3333 | 50909.0909 | 58240
tp 20 | 37142.8571 | 39130.4348 | 44080 | 49739.1304
tp 16 | 35185.1852 | 37108.4337 | 41025.641 | 30450.4505
tp 12 | 31250 | 33064.5161 | 34137.931 | 31142.8571
تأثیر تغییرات قطر پیچ بر سختی اولیه اتصال
تأثیر تغییرات قطر پیچ بر مقدار لنگر تسلیم

## Slide 14
تأثیر قطر پیچ ها
مطالعات پارامتریک
ID: SP20
tp=20mm
db=30mm
Column: Stiffened
End-Plate: Unstiffened
Bolts Num. : 4
ID: SP18
tp=20mm
db=16mm
Column: Stiffened
End-Plate: Unstiffened
Bolts Num. : 4

## Slide 15
تأثیر فاصله عمودی و افقی پیچ ها
مطالعات پارامتریک
Chart: 4 Bolt - M20 - tp=12
| 100 | 120 | 130 | 140 | 160
Mu | 327 | 310 | 280 | 256.8 | 242.6
My | 220 | 205 | 190 | 172 | 165
Chart: 4 Bolt - M20 - tp=12
| 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120
Mu | 398.9 | 303 | 277.8 | 272.2 | 258 | 244
My | 261 | 205 | 175 | 170 | 164 | 154
تأثیر فاصله‌ی عمودی ردیف پیچ‌ها بر مقدار لنگر نهایی و لنگر تسلیم اتصال
تأثیر فاصله‌ی افقی پیچ‌ها بر مقدار لنگر نهایی و لنگر تسلیم اتصال

## Slide 16
تأثیر سخت کننده ی جان ستون
مطالعات پارامتریک
ID: SP37
tp=25mm
db=24mm
Column: Unstiffened
End-Plate: Unstiffened
Bolts Num. : 4
ID: SP4
tp=25mm
db=24mm
Column: Stiffened
End-Plate: Unstiffened
Bolts Num. : 4

## Slide 17
تأثیر سخت کننده ی صفحه انتهایی
مطالعات پارامتریک
Chart: 4Bolts - M20
| 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35
Mu-Stiffened | 424.2 | 560.7 | 609 | 629.3 | 632.5 | 639
Mu-Unstiffened | 303 | 405 | 504 | 535 | 520 | 535
My-Stiffened | 285 | 460 | 502 | 538 | 567 | 520
My-Unstiffened | 205 | 308 | 450 | 490 | 490 | 510
Chart: 4Bolts - M20
| 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35
Stiffened | 2.6667 | 2.7273 | 2.5424 | 3.3333 | 3.2 | 2.6087
Unstiffened | 2.4194 | 1.8072 | 2.6087 | 3.3333 | 3.4783 | 2.5806
تأثیر سخت‌کننده‌ی لچکی بر مقدار لنگر نهایی و لنگر تسلیم اتصال
تأثیر سخت‌کننده‌ی لچکی بر شکل پذیری اتصال

## Slide 18
تأثیر تعداد پیچ ها
مطالعات پارامتریک
ID: SP66
tp=16mm
db=20mm
Column: Stiffened
End-Plate: Stiffened
Bolts Num. : 8
ID: SP52
tp=16mm
db=20mm
Column: Stiffened
End-Plate: Stiffened
Bolts Num. : 4

## Slide 19
نتایج بدست آمده از مطالعات پارامتریک
1- مدل عددی به خوبی می تواند رفتار واقعی اتصال صفحه انتهایی را نشان دهد.
2- با استفاده از مدل ارائه شده تمام مدهای گسیختگی مختلف این نوع اتصال بدست آمد.
3- رفتار کلی اتصال صفحه انتهایی را می توان به دو حالت «صفحه نازک» و «صفحه ضخیم» تقسیم نمود.
4- با افزایش ضخامت صفحه انتهایی ظرفیت اتصال با افت اندک شکل‌پذیری 70 تا 140 درصد افزایش می‌یابد.
5- ضخامت صفحه انتهایی در محل شکل‌گیری مفصل پلاستیک مؤثر است، به‌طوری‌که هرچه ضخامت صفحه کم باشد مفصل پلاستیک به چشمه اتصال نزدیک می‌شود و برعکس.

## Slide 20
نتایج بدست آمده از مطالعات پارامتریک
6- افزایش قطر پیچ در حالت رفتار صفحه نازک موجب افزایش سختی اولیه اتصال و شکل‌پذیری اتصال می‌شود.
7- افزایش قطر پیچ در یک ضخامت ثابت صفحه انتهایی از پارگی پیچ‌ها جلوگیری کرده و موجب می‌شود کمانش موضعی بال رخ دهد و مفصل پلاستیک در تیر تشکیل شود.
8- با افزایش فاصله‌ی افقی و عمودی پیچ ها در حالت صفحه نازک لنگر تسلیم و نهایی حدوداً 20% کاهش می‌یابند. افزایش فاصله پیچ‌ها موجب کاهش میزان سختی صفحه‌ی انتهایی و همچنین افزایش نیروی اهرمی در پیچ‌ها می‌شود.

## Slide 21
نتایج بدست آمده از مطالعات پارامتریک
9- وجود سخت‌کننده‌های جان ستون موجب افزایش لنگر نهایی (به‌طور میانگین 60%) و کاهش دوران نهایی می‌شود. میزان سختی اولیه در حالت سخت‌شده به‌طور میانگین 20% بیشتر از بدون سخت‌کننده است.
10- سخت‌کننده‌ی جان ستون به‌طور مؤثر از تشکیل مفصل پلاستیک در چشمه‌ی اتصال جلوگیری می‌کند.
11- سخت‌کننده صفحه انتهایی موجب افزایش لنگر تسلیم و نهایی تا حدود 50% می‌شود.
12- مهم‌ترین اثر اتصال 8 پیچه را می‌توان تغییر مکانیسم گسیختگی اتصال، تغییر محل تشکیل مفصل پلاستیک، تغییر رفتار اتصال از صفحه نازک به صفحه ضخیم و مهم‌تر از همه تقسیم نیرو بین تعداد پیچ‌های بیشتر و درنتیجه جلوگیری از پاره شدن آن‌ها دانست.

## Slide 22: آنچه در قسمت آموزشی این پژوهش خواهید آموخت
1- آشنایی با روش اجزاء محدود
2- معرفی نرم افزار اجزاء محدود آباکوس
3- ساخت هندسه اجزای مختلف در نرم افزار
4- نحوه ی تعریف مشخصات مصالح خطی و غیر خطی
5- نحوه ی مونتاژ کردن مدل المان محدود در نرم افزار
6- تعریف مراحل مختلف تحلیل
7- نحوه ی ایجاد شرایط مرزی و بارگذاری
8- نحوه ی مش بندی اجزاء المان محدود
9- نحوه ی مدلسازی تماس بین اجزای مختلف
10- تعریف خروجی های مورد نظر در نرم افزار، و
11- پردازش و نمایش نتایج حاصل از تحلیل

## Slide 23: نکات و الزامات
1- مدلسازی انجام شده در نسخه 6.13.1 Abaqus انجام شده است.
2- خروجی ها در خود این نسخه و نسخه های بالاتر قابل مشاهده هستند.
3- آشنایی اولیه با تحلیل های غیر خطی سازه ها (Plastics Analysis).
4-آشنایی اولیه با المان محدود (Finite Element Methods) .
5- آشنایی با نرم افزار اجزاء محدود Abaqus.