## Slide 1: مدلسازی و تحلیل سازه های فضاکار چلیکی و گنبدی شکل در نرم افزار ABAQUS
مهرداد فرمانی فرد

## Slide 2
مقدمه
پژوهش های پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج و بحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست مطالب
مفاهیم

## Slide 3
دهانه بزرگ
رفتار قوسی
تحلیل پایداری
استفاده از ظرفیت محوری مقاطع
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
مهمترین کاربردهای سازه های فضاکار
پوشش دهانه های بزرگ
جنبه های زیبایی و معماری
Notes: وقتی دهانه­ بزرگ باشد،­ استفاده از جوابهای قوسی راه حل مناسبی است به این دلیل که از ظرفیت محوری اعضا استفاده میشود، و وقتی که رفتار محوری حاکم باشد بررسی پایداری سازه امری ضروری خواهد بود

## Slide 4
یکی از مهم ترین گونه های سازه های فضاکار در دهانه وسیع
ناپایداری یک عامل مهم
محدودکننده میزان بارگذاری و تغییرشکل سازه های با دهانه وسیع و اعضای زیاد
دارای نقش اساسی در طراحی سازه های فضاکار
گنبد مشبک دولایه
تمایل زیاد برخی معماران در مقایسه با گنبد ساده
گنبد اسکالپ (گوش ماهی)
وجود عوامل مختلف هندسی موثر در رفتار سازه
گنبد مشبک دولایه
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 5
مدلسازی واقع گرایانه
هندسه
بارها
مصالح
مشخصات تحلیل ها
اندرکنش ها
درایت و توجه بیشتر در تحلیل و طراحی
مدلسازی
واقع گرایانه
اثر اندرکنشی پرلین ها یکی از مسائل مهم در مدلسازی واقع گرایانه است
در آنالیز سازه ها، ایده­آل­سازی امری اجتناب ناپذیر است
اما سازه های فضاکار رفتار حساسی دارند و بنابراین مستلزم
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 6
هدف پژوهش
تغییر مشخصات مختلف هندسی سازه
تغییر سختی اولیه، ظرفیت باربری و مکانیزم خرابی سازه
موثر در رفتار پایداری سازه
تحقیق حاضر
بررسی مدل سازی و تحلیل چلیک ها و گنبدهای فضاکار
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 7
نمونه­های­ واقعی گنبدی شکل با ساختار اسکالپ شده طی سال­ها در جهان ساخته شده و مورد بهره­برداری قرار گرفته­اند
این نوع گنبد دارای برآمدگی­ها و گودی­های متناوبی است که از مرکز آن نشأت گرفته­اند
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 8
نمونه­های­ واقعی چلیک تک لایه لملا
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
Fort York Armoury, Toronto, Ontario, Canada, 1933
Tianjinxi Railway Station, Tianjin, China, 2008

## Slide 9
انتخاب فرم­ هندسی
اشودلر
لملا
دیاماتیک
وجود به­هم­ریختگی المان به عنوان مشکل فرم­های هندسی
خطوط نصف­النهاری
دیاماتیک
لملا
لایه بالا
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
Notes: دلیل اینکه در گنبد لملا پدیده­ به­هم­ریختگی اعضا در نزدیکی قسمت تاج گنبد اتفاق می­افتد این ­است که الگوی المان­ها از خطوط نصف­النهاری کره گنبد پیروی می­کنند (خطوط نصف­النهاری به­صورت خطوط نقطه­چین نشان داده شده­اند).
اشاره به خطوط نصفالنهاری

## Slide 10
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
Notes: دلیل اینکه در گنبد لملا پدیده­ به­هم­ریختگی اعضا در نزدیکی قسمت تاج گنبد اتفاق می­افتد این ­است که الگوی المان­ها از خطوط نصف­النهاری کره گنبد پیروی می­کنند (خطوط نصف­النهاری به­صورت خطوط نقطه­چین نشان داده شده­اند).
اشاره به خطوط نصفالنهاری

## Slide 11
تحلیل خرابی در سازه فضاکار دولایه
پاسخ سیستم سازه­ای تابعی از پاسخ عضو است
استخراج رفتاربار محوری- تغییرمکان محوری اعضا با ناکاملی هندسی اولیه 0/001 طول عضو به روش عناصر محدود
ایده آل سازی پاسخ و تعیین رفتار تنش - کرنش اعضا
اختصاص رفتار تنش – کرنش به اعضای سازه
انجام تحلیل خرابی
مکانیزم­های متداول خرابی در سازه­های فضاکار دولایه
گسیختگی فشاری، خرابی کلی
خرابی ناشی از کمانش اعضای فشاری
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 12
تحلیل خرابی در سازه فضاکار دولایه
گسیختگی فشاری،
خرابی موضعی با فروجهش دینامیکی
گسیختگی فشاری،
خرابی موضعی بدون فروجهش
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 13
اجزای چلیک های
تک لایه
سازه اصلی
پوشانه
ادوات اتصالی پوشانه
پوشانه­های فلزی
پوشانه­های شفاف
پوشانه­های پاشامی
پوشانه­های سیاه
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 14
اجزای چلیک های
تک لایه
پوشانه
ادوات اتصالی پوشانه
پوشانه­های فلزی
پوشانه­های شفاف
پوشانه­های پاشامی
پوشانه­های سیاه
پرلین­ها، به‌عنوان اعضای افقی شناخته می­شوند که بار را از پوشانه گرفته و به اعضای سازه اصلی انتقال می­دهند. بدین وسیله پرلین­ها نقش بسزایی در باربری پوشش­های با سطح بارگیر زیاد دارند.
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 15
قرار گرفتن پرلین در سازه‌های فضاکار
روش های اتصال پوشانه به سازه اصلی
1-اتصال مستقیم پوشانه به سازه اصلی
به گره ها
به عضوها
2-اتصال پوشانه به سازه اصلی با استفاده از اعضای کمکی (لاپه ها)
لاپه ها در یک جهت و اتصال لاپه به گره ها
لاپه ها در دو جهت و اتصال به گره ها و یا عضوها
لاپه ها در یک جهت و اتصال لاپه به عضوها
پرلین U شکل
پرلین Z شکل
پرلین C شکل
پرلین­های U شکل پیوسته
پرلین قوطی شکل
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 16
Mullord 1985
مد قوسی یا کمانی (Arch mode)
مد تیری (Beam mode)
مد پوسته‌ای (Shell mode)
تعیین مودهای اصلی پاسخ در چلیک های تک لایه
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 17
Parke 1985
بررسی پایداری خطی چلیک های تک لایه با تغییر نسبت های ارتفاع
به دهانه و نقش های متفاوت
ارتفاع
رفتار خمشی
ارتفاع
رفتار خمشی و فشاری
رفتار فشاری
ارتفاع
نسبت ارتفاع به دهانه 0/17
لنگر خمشی حداقل
نیروی محوری حداکثر
شرایط تکیه­گاهی و بارگذاری نامتقارن
نامساعد­ترین حالت
چلیک­های تک­لایه با شبکه سه­طرفه
توزیع یکنواخت تنش
تعداد کم گره­های این مدل در مقایسه با انواع دیگر تاشه، اقتصادی­ترین نوع سیستم سازه­ای
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 18
2002 El-Sheikh
سازه‌های چلیکی تک­لایه
بررسی ناکاملی از نوع نامیزانی اعضا در چلیک­های تک­لایه
حساس به ناکاملی از نوع­ نامیزانی اعضا
افزایش تعداد تکیه­گاه­ها
کاهش حساسیت به ناکاملی از نوع نامیزانی اعضا و ناکاملی هندسی گرهی
چلیک­های بدون هموندهای قطری مهاری
حساسیت بسیار زیاد به ناکاملی نامیزانی اعضا
اضافه نمودن هموندهای قطری مهاری
افزایش ظرفیت باربری و کاهش حساسیت به ناکاملی نامیزانی اعضا
افزایش حساسیت به ناکاملی هندسی گرهی
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 19
Cao et al
2009
بررسی پارامترهای مختلف بر رفتار پایداری الاستیک و الاستو پلاستیک بیش از ٦٠٠
مدل سازه چلیکی تک­لایه
تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح در تحلیل چلیک های تک لایه بسیار مهم است
تعیین ضریب کاهش پلاستیسیته (Cp) (بیانگر اثرات نامساعد ناشی از غیرخطی مصالح)
برای چلیک های تک لایه در حدود 0/362 الی 0/578
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 20
Mohammadi et al
2012
مکانیزم های خرابی بدست آمده در این پژوهش
الف) خرابی کلی
ب) خرابی موضعی بدون فروجهش دینامیکی
پ) خرابی موضعی با فروجهش دینامیکی
تحلیل پایداری چلیک­های تک­لایه با بررسی اثرات پارامترهای
مختلف
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 21
حساسیت بسیار زیاد چلیک های تک لایه به بارگذاری نامتقارن و کاهش 50% باربری
کاهش ظرفیت باربری به 30%
افزایش حساسیت به ناکاملی
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 22
Mohammadi et al
2013
پدیده فروجهش تنها در بارگذاری بر روی رینگ مرکزی و آن­هم در نسبت ارتفاع به دهانه 1 به 3 اتفاق افتاده است؛
ادامه تحلیل خرابی چلیک های تک لایه و انجام تحلیل­های دینامیکی
برای ارزیابی پاسخ واقعی سازه
Progressive collapse | Partial propagation | Limit Load Model No. | 
NO | YES | Int. members (177.8x4.0) Ext. members (177.8x5.6) | I
NO | YES | Int. members (177.8x4.0) Ext. members (177.8x5.0) | II
NO | YES | Int. members (177.8x4.0) Ext. members (177.8x4.5) | III
YES | YES | Int. members (177.8x4.0) Ext. members (177.8x4.0) | IV
تنها در یک مدل مطابق جدول فروجهش محلی گسترش پیدا کرده و خرابی پیشرونده رخ داده است.
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 23
پایداری گنبد دولایه
گنبد دولایه اسکالپ
Abedi 1997
مطالعه­ای پارامتریک روی رفتار گنبد دولایه با در نظرگیری حالات مختلف ناکاملی اولیه اعضا
ε=0.005L
ε=0.0005L
ε=0.002L
ε=0.0005L
مشخصه فروریزی بار اعضای فشاری بسیار تند بوده و مکانیزم خرابی کلی رخ داده
ε=0.002L
مشخصه فروریزی بار اعضای فشاری نسبتاً تند بوده و مکانیزم خرابی موضعی با یک فروجهش دینامیکی رخ داده- خرابی پیشرونده
ε=0.005L
مشخصه فروریزی بار اعضای فشاری نسبتاً ملایم بوده و مکانیزم خرابی موضعی بدون فروجهش رخ داده
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 24
گنبد دولایه اسکالپ
Kamyab و همکاران
2013
بررسی اثر یکی از ویژگی­های اصلی گنبدهای اسکالپ، یعنی سبک­های قوسی آن­ها، روی وزن سازه
گنبدهای اسکالپ دولایه با بافتار پایه دیاماتیک
دهانه­های 25، 50، 75، 100 و 150 متر
نسبت­های ارتفاع به دهانه 0/1 و 0/2
نسبت­های برآمدگی قاچ به دهانه 0/05 و 0/15
تعداد قاچ­های متغیر 6، 8 و 12 در هر دو سبک قوسی سینوسی و سهمی­وار
بار گسترده یکنواخت وارده 250 کیلوگرم بر مترمربع و مقاطع به صورت لوله­ای استاندارد
AISC-ASD-89
SAP2000نرم افزار
سازه­های با سبک قوسی سهمی­وار دارای وزن کمتری هستند
نوع سبک قوسی سازه تاثیری در رفتار سازه از لحاظ تعداد بهینه قاچ­ها یا میزان بهینه برآمدگی قاچ نداشته و این دو پارامتر هندسی مهم به مقدار نسبت ارتفاع به دهانه گنبد بستگی دارند
نتیجه
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 25
مطابق آن چه بیان شد، مطالعات گسترده ای در مورد جنبه های مختلف سازه های چلیکی تک لایه صورت گرفته
اما تاکنون
در زمینه بررسی اثرات پرلین­ها بر پایداری سازه‌های فضاکار و به‌طور کلی اثرات پرلین­ها بر روی رفتار سازه‌های فضاکار، مطالعه مناسبی انجام نگرفته است.
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 26
مدلسازی تاشه
نرم افزار FORMIAN
چلیک تک لایه با نقش لملا
مدلسازی المان محدود
رویکرد ایجاد قوس
اعضا تیر پیشانی 50 المان
اعضا تیر میانی 25 المان
نرم افزار ABAQUS
تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح با استفاده از روش "Riks اصلاح‌شده"
المان های تیری تیموشنکو با درون یابی غیر خطی (B32)
صحت سنجی
مدلسازی
چلیک
سازه اصلی
پرلین ها
اندرکنش سازه اصلی و پرلین ها
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 27
استفاده از جبر فرمکسی
نرم افزار FORMIAN
تاشه­پردازی
مدل­سازی عناصر محدود
گنبد دولایه اسکالپ با بافتار دیاماتیک
تاشه­پردازی
تاشه­پردازی
مدل­سازی عناصر محدود
نرم افزار عناصر محدود ABAQUS
تحلیل غیرخطی تغییرمکانهای بزرگ
غیرخطی هندسی – غیرخطی مصالح
روش Riks اصلاح شده
هر عضو یک المان Truss
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
صحت سنجی
مدلسازی
گنبد

## Slide 28
نرم افزار مورد استفاده: ABAQUS
المان های پوسته ای با درون یابی خطی (SR4)
چالش ها
بروز خطا به علت
مدل سازی در دو نرم افزار متفاوت
مطابقت با اجرا
حجم بالای مدل ها و طولانی شدن زمان تحلیل ها
مدلسازی
سازه اصلی
پرلین ها
اندرکنش سازه اصلی و پرلین ها
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 29
سازگاری مش­بندی در المان­های سازه اصلی و پرلین­ها
مدلسازی
سازه اصلی
پرلین ها
اندرکنش سازه اصلی و پرلین ها
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
نحوه چیدمان پرلین­ها بر روی سازه اصلی
اتصال پرلین­ها و سازه اصلی

## Slide 30
سازگاری مش­بندی در المان­های سازه اصلی و پرلین­ها
نحوه چیدمان پرلین­ها بر روی سازه اصلی
مدلسازی
اندرکنش سازه اصلی و پرلین ها
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
اتصال میان پرلین­ها و سازه اصلی

## Slide 31
اتصال میان پرلین­ها و سازه اصلی
مدلسازی
اندرکنش سازه اصلی و پرلین ها
Tie Constraint
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
قید Tie دو سطح جدا ازهم را به‌گونه‌ای به یکدیگر متصل می­نماید که هیچ حرکتی نسبت به یکدیگر نداشته باشند.
سازگاری مش­بندی در المان­های سازه اصلی و پرلین­ها
نحوه چیدمان پرلین­ها بر روی سازه اصلی

## Slide 32
مدل های بدون پرلین
مدل های با پرلین
مدلسازی
Chart: Displacement(m)
| 0 | 1.1339554597167001E-3 | 8.4606709546293998E-3 | 1.1107806322886099E-2 | 1.9733303590239299E-2 | 2.73177925667051E-2 | 3.8833327136855403E-2 | 4.7766169709137302E-2 | 6.7897287181965693E-2 | 8.5594428127052591E-2 | 9.3669678154936709E-2 | 0.103365926807202 | 0.11956104150400899 | 0.13499275012083101 | 0.14881833166028399 | 0.162663741929087 | 0.17571104584154301 | 0.18877322130101201 | 0.20101250449244601 | 0.22631396314334901 | 0.24916161653716001 | 0.27118142048059796 | 0.29238824652067702 | 0.31359507256075603 | 0.33316107124710298 | 0.35190417766541499 | 0.37149000508111102 | 0.38864185596906703 | 0.40663147067206901 | 0.42384776493041298
Theory(Central Node) - By Abedi | 0 | 8.8239 | 31.5908 | 37.3503 | 51.0609 | 58.4616 | 62.4 | 61.8705 | 56.4991 | 51.2675 | 49.7501 | 48.0937 | 46.2935 | 45.8661 | 45.9891 | 46.6608 | 47.7449 | 49.2406 | 50.4628 | 53.1807 | 55.4895 | 57.3875 | 59.2864 | 61.1854 | 62.6744 | 63.8898 | 65.9276 | 68.1051 | 70.9677 | 74.9286
Exprimental(Central Node) - By Abedi | 0 | 8.8232 | 17.3255 | 26.3755 | 33.6442 | 44.8903 | 49.2781 | 53.5287 | 55.0367 | 57.7782 | 59.4189 | 60.7874 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 63.7933 | 67.7484 | 68.973 | 71.429 | 74.571
Theory(Central node) - Courrent Analysis | 0 | 0.99759 | 1.9904 | 3.4706 | 5.6709 | 8.9268 | 13.7122 | 20.6738 | 30.6472 | 44.6093 | 57.7341 | 60.3842 | 62.4903 | 60.4647 | 56.7763 | 54.9425 | 52.4977 | 49.4524 | 48.0208 | 46.2122 | 44.1585 | 43.2969 | 42.3463 | 41.5694 | 41.4184 | 41.5145 | 42.2535 | 42.9251 | 44.1914 | 46.5366 | 48.0563 | 50.3738 | 53.1872 | 54.3937 | 55.9222 | 56.9992 | 57.2822 | 57.7948 | 58.8861 | 59.7235 | 61.1483 | 62.6433 | 64.0554 | 65.5988 | 67.4014 | 69.5797 | 72.3296 | 75.9356
Chart: Displacement(m)
| 0 | 1.8010291595197201E-3 | 2.0068610634648302E-3 | 3.2418524871355003E-3 | 4.6826758147512802E-3 | 5.9176672384219503E-3 | 6.9468267581475002E-3 | 7.9759862778730605E-3 | 1.00343053173241E-2 | 1.27101200686106E-2 | 1.4768439108061701E-2 | 1.6415094339622599E-2 | 1.7855917667238402E-2 | 1.9502572898799302E-2 | 2.1149228130360201E-2 | 2.40308747855917E-2 | 2.83533447684391E-2 | 3.2675814751286406E-2 | 3.6792452830188602E-2 | 4.0909090909090902E-2 | 4.4819897084048002E-2 | 4.7084048027444196E-2 | 4.8524871355059999E-2 | 5.0377358490566002E-2 | 5.2229845626071997E-2 | 5.4082332761578006E-2 | 5.5523156089193795E-2 | 5.8404802744425298E-2 | 6.3138936535162893E-2 | 6.5608919382504197E-2 | 6.7255574614065103E-2 | 7.0960548885077107E-2 | 7.3636363636363597E-2 | 7.7753001715265793E-2 | 8.2075471698113203E-2 | 8.6192109777015399E-2 | 8.74271012006861E-2 | 8.8456260720411614E-2 | 9.2367066895368694E-2 | 9.6895368782161206E-2 | 0.101423670668953 | 0.105540308747855 | 0.10986277873070301 | 0.116243567753001 | 0.12015437392795801 | 0.125711835334476 | 0.13126929674099402 | 0.136003430531732 | 0.14073756432246901 | 0.14608919382504201 | 0.14958833619210901
Theory(Central Node) - By Abedi | 0 | 182.0652 | 252.7174 | 464.6739 | 671.1957 | 807.0652 | 902.1739 | 986.413 | 1048.913 | 967.3913 | 861.413 | 760.8696 | 673.913 | 578.8043 | 486.413 | 355.9783 | 236.413 | 190.2174 | 225.5435 | 320.6522 | 453.8043 | 543.4783 | 638.587 | 722.8261 | 861.413 | 983.6957 | 1103.2609 | 1263.587 | 1364.1304 | 1307.0652 | 1266.3043 | 1198.3696 | 1160.3261 | 1141.3043 | 1144.0217 | 1144.0217 | 1073.3696 | 1038.0435 | 1021.7391 | 1005.4348 | 989.1304 | 975.5435 | 964.6739 | 956.5217 | 948.3696 | 948.3696 | 951.087 | 948.3696 | 953.8043 | 956.5217 | 956.5217
Exprimental(Central Node) - By Abedi | 0 | 195.6522 | 380.4348 | 497.2826 | 603.2609 | 673.913 | 750 | 855.9783 | 926.6304 | 980.9783 | 1000 | 1019.0217 | 1019.0217 | 1019.0217 | 1019.0217 | 1084.2391 | 1171.1957 | 1211.9565 | 1230.9783 | 1230.9783 | 1230.9783 | 1233.6957 | 1230.9783
مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و تئوری عابدی
گنبد لملا
گنبد شبکه ای
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
صحت سنجی

## Slide 33
صحت سنجی
Chart: تعداد عناصر هر پرلین بین دو تیر انتهایی
| 1 | 2 | 4 | 8
 | 4.1676 | 4.33 | 4.3763 | 4.3867
آنالیز حساسیت
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
برای مدلهای با پرلین تاکنون
نه مدل آزمایشگاهی ساخته شده و نه مدل‌سازی عناصر محدود مشابهی انجام شده است
آنالیز حساسیت
بررسی همگرایی مدل‌ها با ریز کردن مش­بندی و کنترل تغییرمکان با چند مرحله افزایش تعداد عناصر پرلین
مدل های با پرلین

## Slide 34
طراحی مدل­ها
مدل­های مورد بررسی
نتایج تحلیل پایداری
مدل­سازی هندسی تاشه
استفاده از جبر فرمکسی
نرم افزار FORMIAN
لایه پایین
لایه میانی(جان)
لایه بالا
رفتار فشاری اعضا
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 35
مدل های
مورد مطالعه
طراحی
مدل ها
نتایج تحلیل
پایداری
نوع بارگذاری
کل سازه (متقارن)
نامتقارن
گره مرکز
مقدار بار برف
نادر
متوسط
فوق سنگین
نسبت های ارتفاع به دهانه
0/1
0/2
0/3
0/4
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
36 مدل بدون پرلین و 36 مدل با پرلین در مجموع 72 مدل

## Slide 36
مدل های
مورد مطالعه
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
  مطالعه موردی در این پژوهش
کلیه داده­ها و فرضیات پژوهش حاضر از یک پروژه اجرا شده گرفته شده است
واقع در جنوب شهر تهران در مجاورت مرقد مطهر امام خمینی(ره) و مسیر اتوبان تهران-قم
سازه مورد نظر دارای پلانی به عرض 75/6 متر و طول 117/6 متر

## Slide 37
مدل های
مورد مطالعه
طراحی
مدل ها
نتایج تحلیل
پایداری
فرضیات طراحی
نرم­افزار Sap2000
فولاد ST52
آیین­نامه
AISC-ASD89
مقاطع قوطی
پوسته بسیار نازک برای انتقال بارهای سطحی
تکیه­گاه­ها در راستای طولی
بارهای طراحی
بار مرده
بار حرارتی
بار برف
بار باد
بار زلزله
بدون احتساب وزن اعضا 50 کیلوگرم بر مترمربع
25± درجه سانتی گراد
مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
بر اساس آیین نامه ISO4354
آیین­نامه 2800 برای خاک نوعII
Chart: t(sec)
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 38
مقدمه
پیشینه پژوهش
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی تحلیل ها
مدلسازی هندسی، طراحی و بررسی رفتار مدل ها
نتیجه گیری و توصیه طراحی
مفاهیم
بارهای طراحی
بار مرده
بار برف
بار زلزله
بار حرارتی
0/5کیلونیوتن بر مترمربع (50 کیلوگرم بر مترمربع)
طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
مقدار بار برف زمین، Pg | ضریب اهمیت سازه | ضریب برف­گیری | ضریب شرایط دمایی
kg/m2 150 | 1/1=Is | 1=Ce | 1=Ct
عدم وجود روش مشخصی برای محاسبه ضریب شیب در گنبدهای اسکالپ
بررسی چشمه به چشمه شیب در دو راستای شیب دنده­ها و حلقه­ها
انتخاب کمترین شیب برای هر چشمه و محاسبه ضریب شیب
دو روش تحلیل استاتیکی معادل و شبه دینامیکی (طیفی)
طیف طرح آیین­نامه 2800 برای خاک نوع دو
تغییرات دمایی 25± درجه سلسیوس به صورت حرارت
Frame Temperature Loading اعمال به هر المان به صورت

## Slide 39
طراحی
مدل ها
 | تیرهای پیشانی (تیپ 1) | تیرهای میانی (تیپ2)
بار برف نادر | Box70×40×2 cm | Box40×20×1.5 cm
بار برف متوسط | Box100×50×3 cm | Box40×40×1.5 cm
بار برف فوق سنگین | Box 100×70×3 cm | Box 70×50×2 cm
    نتیجه طراحی سازه اصلی
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 40
طراحی
مدل ها
نمودار درصد ترکیب بار حاکم در کل اعضای سازه اصلی
Chart: 
| مرده + برف نامتقارن | مرده + برف نامتقارن + باد | مرده + برف نامتقارن + زلزله | مرده + برف نامتقارن + حرارت | مرده + برف نامتقارن + زلزله قائم
Sales | 120 | 64 | 96 | 4 | 64
در طراحی در برابر بار برف متوسط و برف فوق سنگین در تمامی اعضا ترکیب بار مرده و بار برف نامتقارن حاکم بر طراحی بوده است
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 41
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
به‌منظور سهولت در نام­گذاری تحلیل‌ها، از اختصارنویسی که در شکل ‏5‑13 نشان‌دهنده شده است، استفاده می­شود.
PVM or VM - RTS(0.1-0.2-0.3-0.4)- RDSL or MDSL or SHDSL - CRSL or SYSL or ASYSL
Rare Design Snow Load or Moderate Design Snow Load or Super Heavy Snow Design Load
Purlin-Vault Model or Vault Model
Rise to Span Ratio
Centeral Ring symmetric Loading or SYmmetric Loading or ASYmmetric Loading
PVM or VM - RTS(0.1-0.2-0.3-0.4)- RDSL or MDSL or SHDSL - CRSL or SYSL or ASYSL
علائم اختصاری در تحلیل‌ها
رفتار مصالح
Chart: ɛ
| 0 | 1.7142857142857142E-3 | 1.0523809523809526E-2
 | 0 | 36000000 | 42750000

## Slide 42
نام مدل | مکانیزم خرابی | نوع ناپایداری | وضعیت مصالح در لحظه ناپایداری | شیب نمودار در محدوده خطی | ضریب بار نقطه حدی | درصد افزایش ظرفیت باربری با وجود پرلین­
VM-RTS0.1-RDSL-SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 38/69 | 6/43 | 29/5 %
PVM-RTS0.1-RDSL- SYSL | خرابی کلی | نقطه حدی | الاستیک | 73/93 | 8/33 | 
VM-RTS0.1-MDSL- SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 19/71 | 3/72 | 14 %
PVM-RTS0.1-MDSL- SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 31/85 | 4/24 | 
VM-RTS0.1-SHDSL-SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 23/44 | 5/9 | 24/9 %
PVM-RTS0.1-SHDSL- SYSL | خرابی کلی | نقطه حدی | الاستیک | 31/23 | 7/37 | 
مدل های
مورد مطالعه
طراحی
مدل ها
نتایج تحلیل
پایداری
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/1:
بارگذاری متقارن:
مد ناپایداری عضوی
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=6.43, L=6.43) | 0 | 0.0099732 | 0.01996 | 0.034922 | 0.057325 | 0.090838 | 0.1409 | 0.21554 | 0.32646 | 0.49052 | 0.73139 | 1.081 | 1.5794 | 2.2688 | 3.1751 | 4.26 | 5.3484 | 6.1423 | 6.4303 | 6.2221 | 5.4775 | 4.6982 | 4.0039 | 3.3559 | 2.7659 | 2.2563 | 1.846 | 1.5159 | 1.2246 | 0.95298 | 0.56735 | 0.19913 | -0.11525 | -0.3677 | -0.55663 | -0.68907 | -0.77256 | -0.83652 | 6.4303
Chart: تغییر مکان گره مرکزی (متر)
VM (B=3.72, L=3.72) | 0 | 0.0099945 | 0.019976 | 0.034924 | 0.05729 | 0.090715 | 0.14057 | 0.21472 | 0.32449 | 0.48585 | 0.72029 | 1.0543 | 1.5141 | 2.1062 | 2.7742 | 3.3629 | 3.7176 | 3.5377 | 2.9057 | 2.4069 | 2.0325 | 1.7701 | 1.5606 | 1.3644 | 1.1793 | 1.0153 | 0.87682 | 0.76533 | 0.67859 | 0.61256 | 0.56079 | 0.51885 | 0.48283 | 0.45056 | 0.42282 | 0.40048 | 0.37459 | 0.35836 | 0.34908 | 0.34062 | 0.32767 | 0.30981 | 0.29129 | 0.27281 | 0.25878 | 0.24965 | 0.24424 | 0.24461 | 0.25035 | 0.26086
Chart: تغییرمکان محل ناپایداری (متر)
VM (B=5.9, L=5.9) | 0 | 0.009998 | 0.01999 | 0.034969 | 0.057413 | 0.091027 | 0.14133 | 0.21652 | 0.32869 | 0.49558 | 0.74279 | 1.1065 | 1.6355 | 2.3906 | 3.432 | 4.7193 | 5.6585 | 5.9013 | 5.8362 | 5.6018 | 5.2886 | 4.9366 | 4.5744 | 4.2224 | 4.1434 | 4.0683 | 3.9961 | 3.9264 | 3.8592 | 3.7963 | 3.7374 | 3.6813 | 3.6278 | 3.5774 | 3.5298 | 3.4619 | 3.3698 | 3.2489 | 3.2214 | 3.1947 | 3.1569 | 3.1215 | 3.088 | 3.08 | 3.072
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
ناپایداری در دو انتهای سازه و نزدیک به تیرهای پیشانی رخ داده است

## Slide 43
نتایج تحلیل
پایداری
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/1:
بارگذاری نامتقارن:
مدل | مکانیزم خرابی | نوع ناپایداری | وضعیت مصالح در لحظه ناپایداری | ضریب بار نقطه حدی | درصد افزایش ظرفیت باربری با وجود پرلین­
VM-RTS0.1-RDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 3/3 | 8/28%
PVM-RTS0.1-RDSL- ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | الاستیک | 3/66 | 
VM-RTS0.1-MDSL- ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/04 | 13/7%
PVM-RTS0.1-MDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/32 | 
VM-RTS0.1-SHDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/83 | 4/58%
PVM-RTS0.1-SHDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/97 | 
Chart: تغییرمکان در محل ناپایداری (متر)
| 0 | 1.1686899999999991E-3 | 2.3380700000000003E-3 | 4.0933599999999999E-3 | 6.7291600000000005E-3 | 1.068916E-2 | 1.6643560000000002E-2 | 2.560716E-2 | 3.9124859999999997E-2 | 5.9563759999999993E-2 | 9.0587559999999998E-2 | 0.13794466 | 0.21082766 | 0.32432766000000002 | 0.50385066000000001 | 0.79324366000000002 | 1.1168076600000001 | 1.5177376600000001 | 1.8389776600000001 | 2.1453876599999999 | 2.44826766 | 2.7353976599999998 | 2.9958776599999997 | 3.22450766 | 3.4179376599999998 | 3.4556176599999997 | 3.47856766 | 3.4895976599999998
PVM (B=3.66, L=3.66) | 0 | 0.0099913 | 0.019969 | 0.034911 | 0.057266 | 0.090672 | 0.14049 | 0.21459 | 0.32429 | 0.48564 | 0.72057 | 1.0572 | 1.5276 | 2.157 | 2.8938 | 3.5054 | 3.6558 | 3.2771 | 2.983 | 2.8691 | 2.9018 | 3.0404 | 3.2761 | 3.5236 | 3.6661 | 3.6282 | 3.515 | 3.3156
VM (B=3.3, L=3.3) | 0 | 0.0099927 | 0.019971 | 0.034911 | 0.05726 | 0.090644 | 0.14041 | 0.21436 | 0.32373 | 0.48432 | 0.71749 | 1.0502 | 1.5116 | 2.1059 | 2.775 | 3.3023 | 3.0787 | 2.9541 | 2.7565 | 2.559 | 2.3622 | 2.1708 | 1.984 | 1.8078 | 1.6458 | 1.4968 | 1.36 | 1.2362 | 1.0701 | 0.84865
Chart: تغییرمکان در محل ناپایداری (متر)
| 0 | 1.75785E-3 | 3.5172499999999995E-3 | 6.1593499999999992E-3 | 1.0129250000000001E-2 | 1.6099450000000001E-2 | 2.5089149999999998E-2 | 3.8651350000000001E-2 | 5.9170749999999994E-2 | 9.0349150000000003E-2 | 0.13802745 | 0.21163745 | 0.32693345000000001 | 0.50982245000000004 | 0.70262544999999998 | 0.90855744999999999 | 1.1809684499999999 | 1.46076845 | 1.6902084500000001 | 1.9041784500000001 | 2.11176845 | 2.3154184499999997 | 2.3280184499999996 | 2.34060845 | 2.35945845 | 2.3876484499999999 | 2.4297484499999999 | 2.4715884499999996 | 2.5131184499999999 | 2.53631845 | 2.5708984499999996 | 2.5902384499999997 | 2.6190784499999999 | 2.63521845
PVM (B=2.32, L=2.32) | 0 | 0.009989 | 0.019958 | 0.034874 | 0.057164 | 0.09041 | 0.13985 | 0.21306 | 0.32073 | 0.47742 | 0.70166 | 1.0137 | 1.4271 | 1.8943 | 2.1735 | 2.3212 | 2.2731 | 2.1042 | 1.9523 | 1.8344 | 1.7586 | 1.7161 | 1.7147 | 1.7133 | 1.7116 | 1.7096 | 1.7079 | 1.7078 | 1.7093 | 1.7108 | 1.714 | 1.7163 | 1.7204 | 1.723
VM (B=2.04, L=2.04) | 0 | 0.0099886 | 0.019953 | 0.034856 | 0.057111 | 0.090268 | 0.1395 | 0.21222 | 0.31876 | 0.47292 | 0.69151 | 0.99122 | 1.3773 | 1.8026 | 2.0429 | 2.0176 | 1.9582 | 1.7926 | 1.6358 | 1.4884 | 1.3572 | 1.2461 | 1.1111 | 1.0049 | 0.92267 | 0.85701
Chart: تغییرمکان در محل ناپایداری (متر)
| 0 | 1.46839E-3 | 2.9374900000000009E-3 | 5.1424900000000013E-3 | 8.4528899999999994E-3 | 1.3425390000000001E-2 | 2.0899189999999998E-2 | 3.214409E-2 | 4.9088190000000004E-2 | 7.4676790000000007E-2 | 0.11344709 | 0.17247008999999999 | 0.26293808999999996 | 0.40310709 | 0.62474309000000006 | 0.87136809000000004 | 1.1821320899999999 | 1.5762620899999999 | 1.9430120899999999 | 2.2553220899999999 | 2.5322320899999999 | 2.7841620900000001 | 3.0181620900000001 | 3.2390120900000001 | 3.4487720900000003 | 3.64735209 | 3.8332420900000002 | 4.0061920899999999 | 4.1552720899999995 | 4.2396220900000001
PVM (B=2.97, L=2.97) | 0 | 0.0099921 | 0.019969 | 0.034905 | 0.057245 | 0.090611 | 0.14033 | 0.2142 | 0.3234 | 0.48366 | 0.71633 | 1.0487 | 1.5117 | 2.1129 | 2.6979 | 2.9627 | 2.9657 | 2.8041 | 2.6254 | 2.4886 | 2.3946 | 2.3392 | 2.3184 | 2.3301 | 2.3707 | 2.4333 | 2.5091 | 2.5925 | 2.651 | 2.5709
VM (B=2.83, L=2.83) | 0 | 0.0099924 | 0.019969 | 0.034905 | 0.057245 | 0.090608 | 0.14033 | 0.21417 | 0.32333 | 0.48351 | 0.71598 | 1.0479 | 1.5091 | 2.0867 | 2.4789 | 2.7258 | 2.8369 | 2.8157 | 2.7084 | 2.5509 | 2.3852 | 2.3458 | 2.3082 | 2.2878 | 2.268 | 2.2488 | 2.23 | 2.2297 | 2.2294 | 2.2289 | 2.2285 | 2.228 | 2.2275 | 2.227 | 2.2266 | 2.2261 | 2.2256 | 2.2252 | 2.2247 | 2.2242 | 2.2238 | 2.2233 | 2.2228 | 2.2224
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 44
پلاستیسیته در ناحیه اعمال بار در اعضای سازه اصلی
کاهش شدید شیب نمودار ضریب بار - تغییرمکان
مصالح پرلین هنوز در حالت الاستیک
بازهم افزایش شیب نمودار
ویژه مقدار منفی در ماتریس سختی مماسی مدل PVM تا پایان تحلیل حاصل نمی­شود
نشان دهنده نقش پرلین­ها در کنترل ناپایداری ناشی از این نوع بارگذاری
البته در مدل­سازی پرلین­ها گسیختگی مصالح لحاظ نشده و در صورت درنظر گرفتن این موضوع ممکن است نتایج متفاوتی بدست آید
نتایج تحلیل
پایداری
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/1:
بارگذاری روی گره مرکزی:
نام مدل | مکانیزم خرابی | نوع ناپایداری | وضعیت مصالح در لحظه ناپایداری | شیب نمودار در محدوده خطی | ضریب بار نقطه حدی | درصد افزایش ظرفیت باربری
VM-RTS0.1-RDSL-CRSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 8/15 | 3/53 | -
PVM-RTS0.1-RDSL- CRSL | No Negative Eigenvalue |  |  | 23/54 | - | 
VM-RTS0.1-MDSL- CRSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 17/21 | 7/57 | -
PVM-RTS0.1-MDSL-CRSL | No Negative Eigenvalue |  |  | 44/94 | - | 
VM-RTS0.1-SHDSL-CRSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 80/55 | 35/22 | -
PVM-RTS0.1-SHDSL-CRSL | No Negative Eigenvalue |  |  | 155/1 | - | 
Chart: تغییر مکان گره مرکزی (متر)
| 0 | 4.2460000000000067E-4 | 8.4930000000000075E-4 | 1.4865000000000017E-3 | 2.4427000000000025E-3 | 3.8781000000000024E-3 | 6.0336000000000001E-3 | 9.2720000000000025E-3 | 1.4141300000000002E-2 | 2.1471900000000002E-2 | 3.2528399999999999E-2 | 4.9251299999999998E-2 | 7.4652800000000005E-2 | 0.1134878 | 0.17345079999999999 | 0.2673528 | 0.41667979999999999 | 0.65665079999999998 | 1.0164268000000001 | 1.3186068 | 1.5759668000000002 | 1.8046768000000002 | 2.0122768 | 2.2018068 | 2.3801367999999998 | 2.5486768 | 2.7078568000000001 | 2.8599867999999997 | 3.0071368000000001 | 3.1488367999999998 | 3.2857567999999997 | 3.4189468000000001 | 3.5501768 | 3.6798067999999997 | 3.8071568 | 3.9335868 | 4.0585468000000002 | 4.1822767999999995 | 4.3045467999999998 | 4.4241567999999996 | 4.5407067999999997 | 4.6523968 | 4.7564767999999997 | 4.8539468000000001 | 4.9526668000000003 | 5.0548367999999995 | 5.1544068000000003 | 5.2525268000000001 | 5.3540668 | 5.4574667999999997 | 5.5593867999999995 | 5.6659068000000001 | 5.7787568 | 5.8954867999999996 | 6.0144168000000002 | 6.1353868 | 6.2572767999999996 | 6.3792067999999995 | 6.5012068000000003 | 6.6229268000000001
PVM (No Negative Eigenvalue) | 0 | 0.0099953 | 0.019984 | 0.03495 | 0.057365 | 0.090908 | 0.14104 | 0.21585 | 0.32716 | 0.49211 | 0.73503 | 1.0893 | 1.5984 | 2.3124 | 3.2742 | 4.4795 | 5.7913 | 6.8216 | 7.4183 | 8.3447 | 9.4472 | 10.7142 | 12.0371 | 13.2557 | 14.536 | 15.8271 | 17.0402 | 18.2761 | 19.5804 | 20.9033 | 22.2578 | 23.6758 | 25.179 | 26.771 | 28.4136 | 30.1488 | 31.9317 | 33.7558 | 35.5844 | 37.3176 | 38.8689 | 40.0416 | 40.5069 | 40.1227 | 39.4857 | 38.7682 | 37.7313 | 36.4773 | 35.3057 | 34.1414 | 32.8133 | 31.7451 | 31.0391 | 30.5069 | 30.0416 | 29.6178 | 29.0865 | 28.4756 | 27.8414 | 27.2066
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=7.57, L=7.57) | 0 | 0.0099957 | 0.019982 | 0.034945 | 0.05735 | 0.090872 | 0.14096 | 0.21566 | 0.32674 | 0.4912 | 0.7331 | 1.0854 | 1.5911 | 2.3008 | 3.2639 | 4.5063 | 5.9823 | 7.2707 | 7.5714 | 7.5687 | 7.5223 | 7.484 | 7.3243 | 6.7938 | 6.2469 | 5.8939 | 5.6879 | 5.4957 | 5.2831 | 5.0442 | 4.7907 | 4.5632 | 4.3655 | 4.2096 | 4.105 | 4.0442 | 4.0288 | 3.9688 | 3.8694 | 3.757 | 3.6896 | 3.6549 | 3.647 | 3.6492 | 3.6468 | 3.6117 | 3.5747 | 3.5962 | 3.7168 | 3.9346 | 4.2616
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=35.22, L=35.22) | 0 | 0.0099996 | 0.019998 | 0.034993 | 0.057479 | 0.091194 | 0.14174 | 0.21749 | 0.33096 | 0.50082 | 0.75485 | 1.1342 | 1.6993 | 2.5385 | 3.7782 | 5.5955 | 8.2289 | 11.979 | 17.1803 | 23.9791 | 30.6014 | 34.4123 | 35.2212 | 35.1874 | 35.1366 | 35.0261 | 34.7877 | 34.4923 | 34.1982 | 33.9626 | 33.7409 | 33.5147 | 33.2639 | 32.9731 | 32.702 | 32.4603 | 32.2417 | 31.9663 | 31.7512 | 31.5973 | 31.5182 | 31.5036 | 31.5203 | 31.5549 | 31.6116 | 31.6839 | 31.7628 | 31.8835 | 31.9911 | 32.1273 | 32.4264
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 45
مشخصات نقطه دوشاخگی
ضریب بار
نقطه دوشاخگی=7/99
نقطه حدی=10/9
استفاده از روش ایجاد ناکاملی در هندسه کامل جهت تعیین مسیر واقعی سازه
ناکاملی اولیه بر اساس اولین مد و به مقیاس 0/03
نام مدل | مکانیزم خرابی | نوع ناپایداری | وضعیت مصالح در لحظه ناپایداری | شیب نمودار در محدوده خطی | ضریب بار | درصد افزایش ظرفیت باربری با وجود پرلین­
VM-RTS0.2-RDSL-SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 11/73 | 6/77 | 17/7%
PVM-RTS0.2-RDSL- SYSL | خرابی کلی | نقطه دوشاخگی | الاستیک | 25/26 | 10/9 | 
VM-RTS0.2-MDSL- SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 6/87 | 3/53 | 85/26%
PVM-RTS0.2-MDSL- SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 18/82 | 6/54 | 
VM-RTS0.2-SHDSL-SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 14/7 | 6/1 | 23/7%
PVM-RTS0.2-SHDSL- SYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 18/62 | 7/37 | 
نتایج تحلیل
پایداری
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/1:
بارگذاری متقارن:
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/2:
Chart: تغییرمکان گره مرکری (متر)
PVM Imperfect 0.03 (B=7.98, L=7.98) | 0 | 0.099555 | 0.19828 | 0.34481 | 0.56121 | 0.87835 | 1.338 | 1.9933 | 2.9063 | 4.1369 | 5.7215 | 7.6462 | 7.7764 | 7.9803 | 7.9249 | 7.8279 | 7.5862 | 7.2676 | 6.8712 | 6.3881 | 5.6843 | 4.9766 | 4.3529 | 3.6648 | 2.9939
VM (B=6.77, L=6.77) | 0 | 0.098609 | 0.19655 | 0.34095 | 0.55209 | 0.85702 | 1.2895 | 1.8874 | 2.6843 | 3.6951 | 4.898 | 6.2172 | 6.7786 | 6.1621 | 5.3212 | 4.5319 | 3.8798 | 3.3255 | 2.8598 | 2.4845 | 2.2058 | 1.9968 | 1.8351 | 1.6923 | 1.5379 | 1.3558 | 1.1446 | 0.91315 | 0.67247 | 0.4193
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=3.53, L=3.53) | 0 | 0.098602 | 0.19448 | 0.33341 | 0.53144 | 0.80716 | 1.1785 | 1.6565 | 2.236 | 2.8862 | 3.5291 | 3.5316 | 3.0592 | 2.352 | 2.0805 | 1.8808 | 1.7515 | 1.6629 | 1.5821 | 1.5052 | 1.4299 | 1.3333 | 1.2348 | 1.145 | 1.0714 | 1.0087
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=6.1, L=6.1) | 0 | 0.099431 | 0.19773 | 0.34307 | 0.55647 | 0.86649 | 1.3099 | 1.9296 | 2.7673 | 3.8473 | 5.1508 | 6.0677 | 6.003 | 5.6965 | 5.3555 | 5.0194 | 4.6895 | 4.3665 | 4.0698 | 3.8078 | 3.7492 | 3.6929 | 3.639 | 3.5878 | 3.5161 | 3.4189 | 3.3329 | 3.2551 | 3.182 | 3.1131 | 3.0527 | 3.0013 | 2.9579 | 2.9205 | 2.8894 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 46
نتایج تحلیل
پایداری
مدل | مکانیزم خرابی | نوع ناپایداری | وضعیت مصالح در لحظه ناپایداری | ضریب بار نقطه حدی | درصد افزایش ظرفیت باربری با وجود پرلین­
VM-RTS0.2-RDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/16 | 13/89%
PVM-RTS0.2-RDSL- ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/46 | 
VM-RTS0.2-MDSL- ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 1/69 | 7/1%
PVM-RTS0.2-MDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 1/81 | 
VM-RTS0.2-SHDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 1/99 | 5/53%
PVM-RTS0.2-SHDSL-ASYSL | خرابی موضعی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 2/1 | 
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/2:
بارگذاری نامتقارن:
Chart: تغییرمکان در محل ناپایداری (متر)
| 0 | 3.1257229999999997E-2 | 6.2764329999999993E-2 | 0.11049293 | 0.18313393 | 0.29443892999999999 | 0.46662593000000002 | 0.73652793000000005 | 1.1590989299999999 | 1.6068689299999999 | 2.0814589299999997 | 2.6209189299999998 | 3.37962893 | 3.5840489299999998 | 3.7733189299999998 | 3.9468589299999999 | 4.1047889300000007 | 4.2494689299999999 | 4.3834189300000004 | 4.51018893 | 4.6313589300000002
PVM (B=2.46, L=2.46) | 0 | 0.099075 | 0.19634 | 0.33893 | 0.54566 | 0.84045 | 1.2508 | 1.8017 | 2.2391 | 2.4233 | 2.4566 | 2.1464 | 1.57 | 1.4044 | 1.2742 | 1.1819 | 1.1199 | 1.0773 | 1.0453 | 1.0194 | 0.99726
VM (B=2.16, L=2.16) | 0 | 0.098973 | 0.19593 | 0.3377 | 0.54236 | 0.8322 | 1.231 | 1.7249 | 2.0036 | 2.1131 | 2.1641 | 1.9674 | 1.8585
Chart: تغییرمکان در محل ناپایداری (متر)
| 0 | 3.5561080000000002E-2 | 7.146218E-2 | 0.12595368000000001 | 0.20913668000000002 | 0.33719568 | 0.53679867999999997 | 0.84620567999999996 | 1.1683536800000001 | 1.50606368 | 1.8709536800000002 | 2.3328736800000001 | 2.47657368 | 2.6411036800000001 | 2.81429368 | 2.9814636800000001 | 3.1385336799999997 | 3.2878436799999999 | 3.4312336800000001
PVM (B=1.81, L=1.81) | 0 | 0.098946 | 0.19586 | 0.33752 | 0.54195 | 0.83137 | 1.2293 | 1.565 | 1.7116 | 1.79 | 1.8096 | 1.6968 | 1.6393 | 1.5615 | 1.4679 | 1.3687 | 1.2759 | 1.199 | 1.1441
VM (B=1.69, L=1.69) | 0 | 0.098866 | 0.19548 | 0.33627 | 0.53841 | 0.82198 | 1.2045 | 1.5242 | 1.6445 | 1.6892 | 1.5648 | 1.4691 | 1.3719 | 1.2714
Chart: تغییرمکان در محل ناپایداری (متر)
| 0 | 3.2808928000000001E-2 | 6.5887628000000004E-2 | 0.116011028 | 0.19233402800000002 | 0.30937302799999999 | 0.49067102800000001 | 0.77324002800000002 | 1.0718620280000002 | 1.4033220280000001 | 1.758832028 | 2.1442220279999997 | 2.5672420279999999 | 3.0619820280000001 | 3.5887920279999999 | 4.054242028 | 4.469502028 | 4.8466620279999999 | 5.1878120279999997 | 5.4865920279999996
PVM (B=2.15, L=2.15) | 0 | 0.099026 | 0.19617 | 0.33847 | 0.54453 | 0.8379 | 1.2454 | 1.7279 | 2.0617 | 2.1478 | 2.1014 | 2.0064 | 1.887 | 1.7501 | 1.6264 | 1.5576 | 1.5276 | 1.5187 | 1.5143 | 1.4904
VM (B=1.99, L=1.99) | 0 | 0.098981 | 0.19596 | 0.33776 | 0.54258 | 0.83299 | 1.2337 | 1.6909 | 1.9637 | 1.9909 | 1.9097 | 1.778 | 1.5872
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
اثر پرلین­ها چه در ظرفیت باربری و چه در پارامترهای دیگر کاهش‌یافته است
مقطع اعضای سازه اصلی با افزایش شدت بار برف بزرگتر و سختتر می­شود و این درحالی است که مقطع پرلین­ها ثابت می ماند
هرچه مقطع اعضای سازه اصلی بزرگ‌تر شوند اثر پرلین­ها در رفتار کلی سازه کم­تر می­گردد

## Slide 47
وقوع پدیده فروجهش در مدل PVM به شکل بسیار محدود
نمودار پس از یک گام کاهش، دوباره روند صعودی خود را باز می­یابد
پرلین­ها به‌خوبی اثرات دینامیکی پدیده فروجهش را کنترل می­نماید
نام مدل | مکانیزم خرابی | نوع ناپایداری | وضعیت مصالح در لحظه ناپایداری | شیب نمودار در محدوده خطی | ضریب بار نقطه حدی | درصد افزایش ظرفیت باربری
VM-RTS0.2-RDSL-CRSL | خرابی محلی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 97/5 | 9/4 | 8/144 %
PVM-RTS0.2-RDSL- CRSL | خرابی محلی همراه فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 84/25 | 85/11 | 
VM-RTS0.2-MDSL- CRSL | خرابی محلی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 59/13 | 81/9 | -
PVM-RTS0.2-MDSL-CRSL | No Negative Eigenvalue |  |  | 3/47 | - | 
VM-RTS0.2-SHDSL-CRSL | خرابی محلی بدون فروجهش | نقطه حدی | پلاستیک | 25/76 | 38/43 | -
PVM-RTS0.2-SHDSL-CRSL | No Negative Eigenvalue |  |  | 99/163 | - | 
نتایج تحلیل
پایداری
    چلیک با نسبت ارتفاع به دهانه 0/2:
بارگذاری بر روی گره مرکزی:
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
| 0 | 3.8659999999999944E-3 | 7.7383999999999925E-3 | 1.3559100000000004E-2 | 2.2317099999999992E-2 | 3.5517099999999996E-2 | 5.5462099999999986E-2 | 8.5714099999999988E-2 | 0.13189609999999999 | 0.20313709999999999 | 0.31514209999999998 | 0.49806410000000001 | 0.88167410000000002 | 1.0091951000000001 | 1.1318950999999999 | 1.3022351000000001 | 1.4592451 | 1.6014351 | 1.7328151000000001 | 1.8562851 | 2.0301151000000002 | 2.1937850999999999 | 2.3491851000000001 | 2.4974650999999999 | 2.6397151000000001 | 2.7767151000000001 | 2.9092351000000001 | 3.0377751000000002 | 3.1627250999999998 | 3.2847550999999999 | 3.4042951000000001 | 3.5214251000000001 | 3.6363451000000002 | 3.7491851 | 3.8601151000000002 | 3.9692651000000003 | 4.0766850999999997 | 4.1827550999999996 | 4.2874451000000002 | 4.3905250999999996 | 4.4921350999999996 | 4.5924651000000001 | 4.6914651000000003 | 4.7892650999999997 | 4.8856351 | 4.9807651000000002 | 5.0746650999999998 | 5.1675050999999996 | 5.2594650999999999 | 5.3507050999999999 | 5.4413751000000001 | 5.5317050999999999 | 5.6216451000000003 | 5.7112750999999999 | 5.8006251000000004 | 5.8897450999999998 | 5.9785950999999997 | 6.0671051 | 6.1551650999999996 | 6.2427850999999999
PVM (B=11.85, L=11.85) | 0 | 0.099904 | 0.19953 | 0.34846 | 0.5707 | 0.90143 | 1.3916 | 2.1136 | 3.1661 | 4.6752 | 6.7757 | 9.5231 | 11.8398 | 11.8514 | 11.8495 | 11.9349 | 12.1161 | 12.3877 | 12.6858 | 13.0209 | 13.5433 | 14.0223 | 14.4854 | 14.9644 | 15.4293 | 15.8916 | 16.3708 | 16.8535 | 17.3274 | 17.8069 | 18.2826 | 18.7467 | 19.2161 | 19.7062 | 20.2184 | 20.7336 | 21.2672 | 21.8038 | 22.3671 | 22.9829 | 23.6341 | 24.3006 | 24.9726 | 25.6383 | 26.2961 | 26.95 | 27.6 | 28.2499 | 28.9018 | 29.5488 | 30.1821 | 30.7911 | 31.3859 | 31.9761 | 32.5727 | 33.1807 | 33.7992 | 34.44 | 35.1123 | 35.8022
VM (B=4.9, L=4.9) | 0 | 0.098893 | 0.19729 | 0.34292 | 0.55708 | 0.86893 | 1.3165 | 1.9453 | 2.8013 | 3.8615 | 4.6345 | 4.8724 | 4.8987 | 4.6586 | 4.3404 | 3.9999 | 3.699 | 3.4537 | 3.277 | 3.1592 | 3.0948 | 3.0511 | 2.9986 | 2.9274 | 2.8383 | 2.7393 | 2.6396 | 2.5443 | 2.4564 | 2.3725 | 2.2841 | 2.1871 | 2.0824 | 1.9693 | 1.8438 | 1.7045 | 1.5509

Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=9.81, L=9.81) | 0 | 0.099746 | 0.19901 | 0.34699 | 0.56692 | 0.89228 | 1.3703 | 2.0652 | 3.0597 | 4.4494 | 6.3215 | 8.5089 | 9.4514 | 9.81 | 9.7716 | 9.6203 | 9.4374 | 9.3771 | 9.3145 | 9.2474 | 9.2309 | 9.2138 | 9.1964 | 9.1793 | 9.1626 | 9.1464 | 9.1304 | 9.1148 | 9.0995 | 9.0846 | 9.0701 | 9.0559 | 9.0422 | 9.0286 | 9.0151 | 9.0017 | 8.9883 | 8.9748 | 8.9613 | 8.948 | 8.9344 | 8.9203 | 8.906 | 8.8845 | 8.8528 | 8.8067 | 8.7414 | 8.6453 | 8.5617 | 8.4922 | 8.416
Chart: تغییرمکان گره مرکزی (متر)
VM (B=43.38, L=43.38) | 0 | 0.099959 | 0.19984 | 0.34949 | 0.57363 | 0.90904 | 1.4104 | 2.1585 | 3.2717 | 4.9219 | 7.3536 | 10.9052 | 16.0243 | 23.2522 | 32.4539 | 40.5325 | 43.3428 | 43.3808 | 43.265 | 43.0469 | 42.7079 | 42.3386 | 42.2333 | 42.1212 | 41.9939 | 41.7813 | 41.5697 | 41.3507 | 41.1345 | 40.9241 | 40.7245 | 40.5258 | 40.2145 | 39.921 | 39.6609 | 39.3302 | 39.0701 | 38.8768 | 38.6867 | 38.5626 | 38.5538 | 38.5922 | 38.6045 | 38.6237 | 38.6746 | 38.7322 | 38.7781 | 38.7548 | 38.7135 | 38.6862 | 38.6621
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 48
مقدمه
پیشینه پژوهش
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی تحلیل ها
مدلسازی هندسی، طراحی و بررسی رفتار مدل ها
نتیجه گیری و توصیه طراحی
مفاهیم
طراحی مدل­ها
مدل­های مورد بررسی
نتایج تحلیل پایداری
رفتار فشاری اعضا
بار گسترده (متقارن)
گنبد با نسبت ارتفاع به دهانه 0/1
گنبد با نسبت ارتفاع به دهانه 0/2
گنبد با نسبت ارتفاع به دهانه 0/3

## Slide 49
اثر نسبت ارتفاع به دهانه تحت بار گسترده مقایسه مدل ها
وزن سازه، ton | ضرورت انجام تحلیل دینامیکی | نوع مکانیزم خرابی | تغییرمکان تاج گنبد در نقطه ناپایداری، m | شیب نمودار در محدوده خطی (سختی اولیه سازه) | ضریب بار خرابی | نسبت ارتفاع به دهانه
108/92 | لازم نیست | کلی | 0/085 | 38/40 | 3/21 | 0/1
109/01 | لازم نیست | کلی | 0/048 | 73/40 | 3/48 | 0/2
128/78 | لازم نیست | کلی | 0/036 | 99/10 | 3/57 | 0/3
نتایج تحلیل پایداری
افزایش ارتفاع
تمرکز بیشتر ناحیه بحرانی سازه در تکیه گاهها
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 50
DLSD-H/S0.1-ArcP-VMDL-A/S0.1-DL-Design3 مدل
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 51
نتیجه گیری
پیشنهادات
مطابق انتظار سختی در همه مدل­های PVM به نسبت مدل­های VM افزایش می یابد.
در 47% مدل­ها با درنظر گرفتن پرلین­ها مکانیزم خرابی دچار تغییر شده است.
در تمامی مدل­های VM نوع ناپایداری نقطه حدی بوده در حالی که در 11 % مدل­های PVM ناپایداری نقطه دوشاخگی اتفاق افتاده است.
در تمامی مدل­های VM ناپایداری پلاستیک رخ داده در حالی که با در نظر گرفتن پرلین­ها در 16% مدل­ها ناپایداری از پلاستیک به الاستیک تبدیل شده است.
در تمامی مدل­ها به جز مدل RTS0.4-RDSL-SYSL ظرفیت باربری در حالت PVM به نسبت حالت VM با افزایش همراه بوده است که در انتهای هر بخش مقدار آن آمده است.
مد ناپایداری از ناپایداری گرهی در حالت VM به ناپایداری عضوی در حالت PVM در مدل RTS0.1-RDSL-SYSL تغییر کرده است.
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
در کل پرلین ها بر رفتار سازه های فضاکار چلیکی تک لایه تأثیر گذار بوده و باید در بررسی این سازه ها مورد توجه قرار گیرند، این اثر می تواند مثبت و سودمند باشد یا آنکه منفی و زیان آور

## Slide 52
نتیجه گیری
پیشنهادات
بررسی اثرات حرارتی توأم با اثر پرلین­ها در تحلیل­های پایداری چلیک­های تک لایه؛
مطالعه اثر انواع دیگر لاپه گذاری بر رفتار پایداری چلیک­های تک لایه؛
مطالعه اثرات پرلین­ها بر روی انواع دیگر سازه­های فضاکار (از لحاظ فرم و تعداد لایه ها)؛
انتخاب مدل­سازی­های ساده­تر برای پرلین­ها با توجه به حجم بالای مورد نیاز در مدل­سازی پرلین­ها؛
در نظر گرفتن پوشانه همراه با پرلین و سازه اصلی
در نظر گرفتن شرایط دیگر تکیه گاهی که رانش ناشی از قوس سازه خنثی نشود؛
در نظر گرفتن انواع دیگر اتصالات بین پرلین ها
1
2
3
4
5
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم
6
7

## Slide 53
نتایج
توصیه­های طراحی
پیشنهادات
افزایش ارتفاع سازه با وجود برآمدگی ثابت در قاچ­ها اثر کاهشی قابل ملاحظه­ای در ظرفیت باربری سازه دارد به طوری که با ثابت بودن برآمدگی قاچ­های گنبد و افزایش ارتفاع سازه، وجود برآمدگی مانع از افزایش قابل توجه باربری سازه می­شود.
 | افزایش نسبت ارتفاع به دهانه | تغییر سبک در جهت خطوط نصف­النهاری گنبد از سهمی­وار به خطی | افزایش نسبت برآمدگی قاچ به دهانه | تغییر قوس کلی گنبد از سهمی­وار به سینوسی | افزایش متوسط لاغری اعضای سازه
وزن سازه | افزایش | افزایش | کاهش جزئی | افزایش جزئی | کاهش
سختی اولیه | افزایش | - | کاهش | افزایش | کاهش
ظرفیت باربری | افزایش | افزایش | کاهش | افزایش | کاهش
با بررسی اثر لاغری اعضا در سه نوع طراحی انجام شده مشاهده می­شود که افزایش لاغری اعضای سازه اثری کاهشی بر روی وزن، سختی اولیه و ظرفیت باربری سازه داشته و بیش­ترین کاهش وزن در مدل با نسبت ارتفاع به دهانه 0/2 اتفاق افتاده است.
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 54
نتایج
اثر پارامترهای هندسی در تغییر ترکیب کمانش اعضای مسبب ناپایداری سازه­ها بسیار ناچیز بوده ولی تغییر طراحی (تغییر لاغری متوسط سازه) اثرات قابل ملاحظه­ای در نحوه و ترتیب کمانش اعضای مسبب ناپایداری سازه داشته است. به طوری که با افزایش لاغری متوسط سازه مخصوصاً در نسبت ارتفاع به دهانه کم، ناحیه اعضای مسبب ناپایداری سازه ، از ناحیه تکیه­گاهی لایه پایین به اعضای نزدیک به تاج گنبد در لایه بالا انتقال پیدا کرده است.
با افزایش لاغری اعضای سازه در بارگذاری با حالت انباشتگی برف به خصوص در نسبت ارتفاع به دهانه کم، تمایل سازه برای خرابی با گسیختگی کششی به دلیل ضعف باربری اعضا، افزایش می­یابد.
نسبت ارتفاع به دهانه 0/2 نسبتی بهینه در گنبدهای دولایه اسکالپ است.
مقدمه
پژوهشهای پیشین
مدلسازی عناصر محدود و صحت سنجی آن
نتایج وبحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم

## Slide 55: مقالات استخراج شده از پایان نامه
Stability Analysis of Lattice Single-Layer Barrel Vault Considering the Effects of Purlins Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015, Amsterdam Future Visions - 17 - 20 August 2015, Amsterdam, The Netherlands
بررسی اثر اندرکنشی ادوات اتصالی پوشانه بر رفتار پایداری سازه‌های فضاکار چلیکی تک لایه – نشریه عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

## Slide 56
THANK YOU FOR
YOUR ATTENTION