## Slide 1: بررسی رفتار سیستم­های میکروالکترومکانیکی و الاستومر دی الکتریک تحت تحریک خارجی ساخته شده از مواد الاستیک خطی و غیرخطی هایپرالاستیک قابل بکارگیری در صنایع مختلف دفاعی، هوافضا و رباتیک سعید دانایی بارفروشی دی 95

## Slide 2: مقدمه
سیستم­های میکروالکترومکانیکی که اکثرا بر اساس سیلیکون و مشتقاتش ساخته می شدند در سال های اخیر به سوی مواد دیگر همچون مواد پلیمری و لاستیکی سوق پیدا کرد. از بین مواد پلیمری الاستومر ها به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان و به ویژه رفتار لاستیکی آن ها بسیار مورد توجه می باشند. ویژگی های منحصربه فرد آن ها همچون کرنش بالا، انعطاف پذیری، تطابق با محیط، پاسخ دهی سریع و ... الاستومرها را به عنوان ماده ای کاملا مطلوب در کاربردهای متنوعی مطرح کرده است. الاستومرهای دی الکتریم به صورت یک غشا مابین دو الکترود بسیار منعطف مدل می شوند که رفتاری شبیه خازن دارند. برای بیان رفتار این مواد از مدل های هایپرالاستیک استفاده می شود. قوانین سازگاری هایپرالاستیک برای مدل کردن موادی استفاده می شوند که حین مواجهه با کرنش های خیلی بزرگ، از خود رفتار الاستیک نشان می دهند. آنها رفتار غیرخطی ماده و تغییرات بزرگ شکل را در خود جای می دهند.

## Slide 3: مقدمه
در این پژوهش رفتار دینامیکی و ارتعاشی اعضای مکانیکی سیستم های میکروالکترومکانیکی ساخته شده از این مواد با استفاده از مدل­های هایپرالاستیک مورد بررسی قرار می­گیرد. این مدل­ها به خوبی رفتار لاستیکی و عدم رابطه خطی تنش و کرنش در این نوع مواد را پیش بینی کرده و می توان با انتخاب صحیح این مدل ها، عامل غیرخطی ماده را در کنار دیگر فاکتورها در بررسی رفتار ماده و برای کاربردهای متنوع ذکر شده دخیل نمود. در این کار تلاش شده تا تمامی جنبه های ارتعاشی از حالت آزاد تا اجباری و تحت مدل های متنوع را از کاربرد حالت ماکرو تا درنظر گرفتن اثر اندازه که مختص سیستم های میکرو است مورد بررسی قرار دهیم تا بتواند به طور کاملا کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

## Slide 4: مزیت ها
ساخت ساده حتی در مقیاس کوچک
انعطاف پذیری
تطابق محیطی
کرنش بالا
چگالی انرژی بالا
راندمان بالا
پاسخ دهی سریع
نبود محدودیت های ابزار الکتروستاتیکی با دی الکتریک هوا
توانایی ایجاد میدان الکتریکی بیش از در مقایسه با ایجاد توسط دی الکتریک هوا
داشتن ثابت دی الکتریک 3 تا 10 در مقایسه با ثابت دی الکتریک 1 برای هوا

## Slide 5: کاربرد نظامی و هوافضا
از مورد توجه ترین کاربردها می توان به کاربردهای نظامی و هوافضا اشاره نمود. این مواد به عنوان عملگرها برای ابزار اپتیکی تظامی که قابلیت دیدن داخل عملگر به دلیل وضوح بالا را فراهم می کند، بالون های بسیار حجیم برای کاربردهای هوافضا، میکروربات های هوشمند در جهت اهداف نظامی که قابلیت عبور از هر سطحی با هر شکلی را به دلیل انعطاف بسیار بالا دارا می باشند، حرکت چند محوره دوربین های نظامی، ابزارهای محافظتی همچون لباس های عملیات های حساس نظامی و هوافضا به دلیل کرنش بالای آنها، میکروسنسورهای فشار و نیرو در ماهواره ها و ادوات جنگی، میکروژنراتورها برای تولید الکتریسیته، میرایی ارتعاشی در ماهواره ها به دلیل وجود فشا بالا، کنترل لایه مرزی در سیستم های هوافضا، میکروپمپ ها و میکروولوها، میکروسوییچ ها و بسیاری از کاربردهای دیگر نظامی و غیرنظامی همچون پزشکی قابل استفاده می باشند.

## Slide 6: کاربرد نظامی و هوافضا
عملگرهای بالون برای کاربرد هوافضا
میکروربات ها برای کاربرد جهت اهداف مختلف نظامی

## Slide 7: نمونه هایی دیگر از کاربرد نظامی و هوافضا
میکروربات با قابلیت پرواز
حسگر گرنش در ماهواره
حسگر فشار در ماهواره تحت فشار شدید ناشی از شتاب

## Slide 8: مبنای مدل سازی
عکسی از میکرورزوناتور تمام پلیمری معلق روی الکترود کرومیوم و شماتیک نمای جانبی

## Slide 9: نمونه پارامترهای مدل بیدرمن
پارامترهای تطبیق داده شده | دیتای آزمایشگاهی ترلوآر(T) و کاواباتا (K) | نام مدل
 | T | بیدرمن
 | K | 

## Slide 10: ارتعاش آزاد- مدل یئو
شکل مود و میزان دامنه
مقایسه خیز میانی میکروتیر در مود اول و پنجم

## Slide 11: ارتعاش آزاد- مدل یئو
اثر بیشینه دامنه بر فرکانس غیرخطی در مود اول

## Slide 12: ارتعاش آزاد- مدل یئو
اثر ضخامت بر فرکانس غیرخطی در مود اول
اثر نسبت منظر بر فرکانس نرمال در مود اول

## Slide 13
ارتعاش آزاد- مدل بیدرمن- تئوری برشی
پاسخ زمانی در مود سوم
اثر نسبت منظر بر فرکانس نرمال در مودهای مختلف

## Slide 14: ارتعاش اجباری
میزان رفتار سخت شوندگی در مود اول
میزان رفتار سخت شوندگی در مود دوم

## Slide 15: ارتعاش اجباری
پاسخ فرکانسی در طول های مختلف برای مود اول
پاسخ فرکانسی در طول های مختلف برای مود دوم

## Slide 16: ارتعاش اجباری
اثر دامنه نیرو بر رفتار سخت شوندگی میکروتیر

## Slide 17: اثر اندازه در رفتار میکروتیر توسط تئوری تنش کوپلی اصلاح شده
اثر نسبت منظر بر فرکانس غیرخطی با مقدار یک چهارم ضخامت برای پارامتر اثر اندازه
اثر نسبت منظر بر فرکانس غیرخطی با مقدار نصف ضخامت برای پارامتر اثر اندازه

## Slide 18: اثر اندازه در رفتار میکروتیر توسط تئوری تنش کوپلی اصلاح شده
رفتار میکروتیر در حالت بدون پارامتر مقیاس اندازه که نشان از صحت تئوری دارد.

## Slide 19: اثر اندازه در رفتار میکروتیر توسط تئوری تنش کوپلی اصلاح شده
رفتار فرکانس نرمال برای مودهای مختلف و مقدار ضخامت به پارامتر اندازه 5 میکرومتر
رفتار فرکانس نرمال برای مودهای مختلف و مقدار ضخامت به پارامتر اندازه 10 میکرومتر

## Slide 20: توانمندیهای کُد
استفاده از معتبرترین داده های موجود در مواد هایپرالاستیک
بررسی انواع تئوری های کلاسیک و برشی
پیاده سازی روش نیمه تحلیلی پوینکاره و مقیاس های چندگانه
اعمال روش گالرکین برای حل معادلات غیرخطی
بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیر تحت ارتعاش آزاد و اجباری
بررسی رفتار فرکانسی تحت مدل های مختلف هایپرالاستیک
بیان وضعیت خیز در بازه های زمانی مختلف
استفاده از تئوری غیرکلاسیک برای دخیل کردن اثر اندازه
قابلیت استفاده از خروجی های رفتار فرکانسی و خیز در موارد کاربردی

## Slide 21: آنچه در این کد خواهید آموخت
1- نحوه استفاده از ثوابت ماده های هایپرالاستیک
2-چگونگی رفتار خیز میکروتیر تحت شرایط مختلف نیرویی
3- کدنویسی روش نیم تحلیلی پوینکاره در زمینه اغتشاشات
4-کدنویسی روش نیمه تحلیلی مقیاس های چندگانه در زمینه اغتشاشات
5- استخراج ضرایب پارامتر کوچک در نرم افزار میپل
6- استفاده از روش گالرکین در حل معادلات غیرخطی قوی
7- درک رفتار فرکانس در ازای تاثیر پارامترهای مختلف
8- مشاهده پاسخ فرکانسی در حالت ارتعاش اجباری
9- استفاده از تئوری غیرکلاسیک در کدنویسی
10- چگونگی وارد کردن اثر اندازه در تئوری تنش کوپلی اصلاح شده

## Slide 22: نکات و الزامات
1- این برنامه در همه نسخه های Matlab قابل اجراست.
2- این برنامه در همه نسخه های Maple قابل اجراست.
3- آشنایی با مفاهیم ارتعاشات آزاد و اجباری
4- آشنایی با مواد هایپرالاستیک و الاستومرها
5- آشنایی با مدل های چندجمله ای هایپرالاستیک
6- آشنایی با تئوری تنش کوپلی اصلاح شده