## Slide 2: شبیه سازی عددی جریان سیال بیو­مغناطیس در یک کانال سه بعدی تحت تاثیر میدان مغناطیسی فرهاد قدک، سید مرتضی موسوی دی 93

## Slide 3: مقدمه
سیالات بیومغناطیس، سیالات بیولوژیکی هستند که تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار می­گیرند. می­توان با برچسب زنی سلول­های بیولوژیکی با مواد مغناطیسی، قابلیت مغناطیسی آنها را افزایش داد.
شناخت رفتار سیالات بیومغناطیس، که شاخص­ترین سیال بیومغناطیس خون است، در حضور میدان­های مغناطیسی بسیار مورد توجه محققان قرار دارد. تا کنون در این زمینه کاربرد­های زیادی در علوم پزشکی و مهندسی پزشکی ارائه شده است که از میان آن جدایش سلولی، تحویل هدفدار دارو، بهبود زخم به سبب اثر میدان­های مغناطیسی و درمان سرطان با هایپرترمیا­ی مغناطیسی را می­توان نام برد.

## Slide 4: مسئله­ی حاضر
جریان سه­بعدی، دائم، آرام و تراکم­ ناپذیر سیال بیو­مغناطیس در حالت همدما در یک کانال تحت تاثیر میدان مغناطیسی سیم حامل جریان الکتریسیته در نظر گرفته شده است. سیال بیو­مغناطیس، نیوتنی، همگن و هادی الکتریکی فرض شده است. مقطع x-y کانال مربعی به ضلع h است و کانال به طول L است. سیم موازی با محور z در فاصله­ی زیر کانال قرار دارد که در مقطع عرضی بصورت نقطه­ای به مختصات (a,b) نشان داده شده است (h0/5=a و h0/2-=b).
طرح شماتیک مدل فیزیکی
مقطع عرضی کانال
در ورودی کانال (0=z) جریان کاملا توسعه­یافته­­ی آرام با سرعت متوسط وارد می­شود.
بر روی دیواره­ها شرط عدم لغزش برقرار است.
در خروجی کانال (L=z) شار نفوذ برای همه متغیرهای جریان در جهت عمود به صفحه خروجی صفر فرض می­شود.

## Slide 5: مسئله­ی حاضر
برای مطالعه­ی جریان سیال از مدل دینامیک سیالات بیو­مغناطیس (BFD) که بر اساس فروهیدرودینامیک (FHD) است استفاده شده است.
در این شبیه­سازی از نرم­افزار انسیس فلوئنت استفاده شده است که در این نرم­افزار برای حل از روش حجم محدود استفاده می­شود. جهت حل مسئله از حل­کننده­ی مبتنی بر فشار و به منظور کوپل بین سرعت و فشار از الگوریتم سیمپل استفاده شده است. عبارت­های جابجایی و نفوذ در معادلات مومنتوم با استفاده از طرح بالادست مرتبه دوم گسسته شده است. برای اعمال نیروی مغناطیسی، توابعی مناسب (User-Defined Function (UDF)) به نرم­افزار اضافه شده است.

## Slide 6: نتایج
کانتور سرعت بی­بعد محوری در 50=Re، 104×6/4=Mn و 2-10×3/881=N:
Re عدد رینولدز، Mnعدد مغناطیسی است و N عدد استوارت است.
متغیر­های بی­بعد:

## Slide 7: نتایج
خط جریان در مقطع عرضی در10= ، 50=Re، 104×6/4=Mn و 2-10×3/881=N:

## Slide 8: نتایج
سرعت بی­بعد محوری در 10= و 50=Re:
0=Mn و 0=N
2/09=
104×1/6=Mn و 3-10×9/703=N
2/02=
104×3/6=Mn و 2-10×2/183=N
1/87=
104×6/4=Mn و 2-10×3/881=N
1/77=

## Slide 9: نتایج
تاثیر میدان مغناطیسی بر تنش­های برشی:

## Slide 10: نتایج
تاثیر میدان مغناطیسی بر تنش­های برشی:
شیب­های بی­بعد در 10= و 50=Re:
روی دیواره­ی پایینی
روی دیواره­ی بالایی
روی دیواره­ی پایینی
روی دیواره­ی بالایی

## Slide 11: نتیجه گیری
نیروی مغناطیسی سبب تغییر میدان جریان می­شود. تا فاصله­ای از ورودی کانال این تغییر میدان جریان ادامه دارد و بعد از آن میدان جریان تغییر نمی­کند. بعبارتی در یک قدرت مغناطیسی مشخص، بعد از فاصله­ای جریان به توسعه­یافتگی می­رسد.
اعمال میدان مغناطیسی سبب تولید جریان­ ثانویه می­شود. به علت این جریان­ ثانویه شکل پروفایل سرعت محوری تغییر می­کند و ماکزیمم آن کاهش می­یابد. تنش­های برشی بزرگی در جهت این جریان­ ثانویه ایجاد می­شود که تنش­های غیر محوری هستند. با اعمال میدان مغناطیسی، تنش­های محوری نیز تغییر می­کنند. با افزایش نیروی مغناطیسی تنش­های برشی افزایش و ماکزیمم سرعت محوری کاهش می­یابد. افزایش تنش برشی غیر محوری بقدری است که در 105×1/0=Mn، ماکزیمم تنش برشی غیر محوری در حدود 2/5 برابر ماکزیمم تنش برشی محوری می­باشد.

## Slide 12
با تشکر