## Slide 1: بررسی اثر ذرات فلزی بر بستر جاذب چیلر جذب سطحی با استفاده از شبیه سازی عددی میلاد آذرفر آبان 95

## Slide 2: آشنایی با چیلر جذب سطحی
بستر جاذب 2
بستر جاذب 1
کندانسور
اواپراتور
شیر 2
شیر 4
شیر 1
شیر 3
شیر انبساطی
مرحله اول

## Slide 3: آشنایی با چیلر جذب سطحی
بستر جاذب 2
بستر جاذب 1
کندانسور
اواپراتور
شیر 2
شیر 4
شیر 1
شیر 3
شیر انبساطی
مرحله دوم

## Slide 4: آشنایی با چیلر جذب سطحی
بستر جاذب 2
بستر جاذب 1
کندانسور
اواپراتور
شیر 2
شیر 4
شیر 1
شیر 3
شیر انبساطی
مرحله سوم

## Slide 5: آشنایی با چیلر جذب سطحی
بستر جاذب 2
بستر جاذب 1
کندانسور
اواپراتور
شیر 2
شیر 4
شیر 1
شیر 3
شیر انبساطی
مرحله چهارم

## Slide 6: مقدمه
در این پروژه یک چیلر جذب سطحی مدل شده است.
این مدل سازی به وسیله یک کد عددی در فرترن انجام شده است.
این کد یک سیکل کامل از فرایند ترمودینامیکی درون این چیلر را مدل کرده است.
در این مدل سازی بخشی از بستر جاذب به صورت سه بعدی مدل شده است.
تمامی چهار مرحله از سیکل ترمودینامیکی در این مدل سازی لحاظ شده اند.
فایل Exe کد عددی نوشته شده توسط برنامه Microsoft Visual Studio و Intel Visual Fortran ایجاد می شود.
برای حل معادلات حاکم با استفاده از کد عددی لازم است که این معادلات به یک دسته معادلات جبری ساده تبدیل شوند.
با استفاده از روش حجم کنترل و طرح کاملا ضمنی معادلات حاکم گسسته شده و به دستگاه معادلات جبری تبدیل می­شوند.
برای حل دستگاه معادلات از ماتریس سه قطری به عنوان Solver استفاده شده است.

## Slide 7: مقدمه
این کد معادلات حاکم بر بستر جاذب را حل می کند.
معادله انرژی حاکم بر سیال ناقل حرارت
معادله انرژی حاکم بر لوله فلزی
معادله انرژی حاکم بر فین ها
معادله انرژی حاکم بر بستر جاذب
معادله پیوستگی حاکم بر بستر جاذب
معادله سرعت (توسط رابطه دارسی)
نمایی از یک مبدل حرارتی مورد استفاده در چیلر جذب سطحی و حوزه مربوط به مدل سازی عددی
در حوزه تحلیل عددی، مدل‌سازی کل محفظه جاذب به علت حجم بالای محاسبات عملا امکان پذیر نیست؛ بنابراین لازم است هندسه مورد بررسی را تا حد امکان کوچک نمود.

## Slide 8: شبکه بندی حوزه حل
کل حوزه حل عددی به صورت سه بعدی
سطوح حجم کنترل مشترک بین ناحیه متخلخل و فین‌ها در صفحه عمود بر محور لوله بر هم منطبق هستند.
تعداد شبکه در امتداد محور لوله برای سیال ناقل حرارت و لوله فلزی برابر با تعداد شبکه برای ناحیه متخلخل است.
تعداد شبکه در امتداد شعاعی برای لوله فلزی برابر با تعداد شبکه برای ناحیه متخلخل در امتداد است.
تعداد شبکه در امتداد و برای فین‌ها برابر با تعداد شبکه در امتداد و برای ناحیه متخلخل است.
نحوه شماره گذاری شبکه های اطراف حجم کنترل

## Slide 9: کد عددی
متن اصلی برنامه:
در متن اصلی برنامه ابتدا باید با کمک متغیر State نحوه اجرا برنامه را مشخص نمود.
مقدار متغیر State برابر با صفر یا یک خواهد بود.
برنامه برای اولین بار اجرا شود
State=0
برنامه در راستای اجرای قبل اجرا گردد.
State=1
برای قسمت های مختلف برنامه از قبیل ورودی ها و خروجی ها و محاسبات مربوط به گسسته سازی و ... سابروتین های مشخصی تعریف شده اند.
پس از مشخص شدن وضعیت برنامه یک­سری سابروتین که وظیفه آماده­سازی شرایط برای اجرای کد را دارند، فراخوانی می­شوند.
پس از ایجاد شرایط لازم برای اجرای برنامه، کد عددی شرایط مراحل چهارگانه یک سیکل کامل ترمودینامیکی را بررسی می کند.
در صورتی که برنامه با توجه به شرایط به این نتیجه برسد که کدام مرحله باید در نظر گرفته شود، سابروتین های مربوط به حل معادلات را فرا می خواند.
پس از حل معادلات حاکم برای هر گام زمانی برای هر مرحله و ارضا شرط همگرایی، دوباره شرایط هر مرحله بررسی شده و در صورت نیاز برنامه به حل مرحله ادامه و یا به مرحله بعد و یا سیکل بعد می پردازد.

## Slide 10: کد عددی-سابروتین ها
سابروتین Input:
این سابروتین دارای سه بخش اصلی می باشد.
بخش اول: در این بخش فایل های لازم برای ثبت و ذخیره داده های برنامه ایجاد می شوند.
بخش دوم: در این بخش متغیرهای اولیه مقداردهی می شوند.
بخش سوم: در این بخش متغیرهای مربوط به هندسه حوزه حل مشخص می گردند.
سابروتین Mesh_t:
در این سابروتین لوله حاوی سیال حامل انرژی شبکه­بندی می­شود.
در این سابروتین مشخصات حجم کنترل های مربوط به لوله فلزی محاسبه می گردند.
لوله فلزی با کمک این سابروتین به صورت سه بعدی شبکه بندی می شود.
سابروتین Mesh:
این سابروتین برای شبکه­بندی ناحیه فین­ها و بستر جاذب به کار می­رود.
برای مشخص شدن مختصات هر گره لازم است که ابتدا فاصله هر گره تا مرکز لوله را محاسبه نماییم.
شمایی از حوزه حل عددی

## Slide 11: کد عددی-سابروتین ها
سابروتین Coef:
در این سابروتین متغیرهای لازم برای نگاشت حوزه فیزیکی به حوزه محاسباتی انجام می پذیرد.
سابروتین Initialize:
وظیفه این سابروتین مقداردهی اولیه به متغیرهای به کار رفته در کد عددی می­باشد.
در این سابروتین با توجه به مقدار State مقدار دهی اولیه انجام می شود.
در حالتی که State=0 باشد مقدار دهی در درون برنامه انجام می شود.
در حالتی که State=1 باشد با استفاده از خواندن یک فایل مقدار دهی را انجام می دهد.
سابروتین Show input:
قبل از شروع حل معادلات توسط کد لازم است که کاربر بعضی از متغیرهای برنامه را ملاحظه کند تا از صحت آن ها آگاهی یابد.
این سابروتین بعضی از متغیرها را پیش از شروع حل معادلات از طریق نمایشگر رایانه نمایش می دهد.

## Slide 12: کد عددی-سابروتین ها
سابروتین Output time:
این سابروتین نیز از چند بخش تشکیل شده است.
در بخش اول این سابروتین اطلاعاتی نظیر دما و فشار و ... به ازای هر 10 گام زمانی در یک فایل ذخیره می گردد.
در بخش دوم از سابروتین میزان گرمایی که هر بخش در طول یک گام زمانی دریافت و یا پس می­دهد، محاسبه می­شود.
این سابروتین در بخش سوم برای ایجاد فایل پشتیبانی برای برنامه، به ازای هر ده گام زمانی داده ها را در یک فایل ثبت می نماید.
سابروتین های حل کننده معادلات حاکم :
برای حل معادلات گسسته شده لازم است که از ماتریس سه قطری استفاده شود.
این سابروتین ها وظیفه ایجاد ضرایب لازم برای ماتریس سه قطری را دارند.

## Slide 13: کد عددی-سابروتین ها
در سابروتین های Energy Coefficient ضرایب به دست آمده از طریق گسسته سازی معادلات برای حجم کنترل های داخلی محاسبه می شوند.
البته ضرایبی که تحت تاثیر ترم زمانی معادلات حاکم هستند توسط سابروتین Transient terms ایجاد و اصلاح می شوند.
در سابروتین های Energy source term ضریب لازم برای ماتریس سه قطری ایجاد می شود.
در سابروتین های Energy boundary condition تاثیر شرایط مرزی بر ضرایب ماتریس های قطری لحاظ می گردد.
در سابروتین های Energy final coefficient تمامی ضرایب محاسبه تجمیع گشته و در صورت لازم اصلاح می شوند.
برای بستر جاذب علاوه بر سابروتین های ذکر شده، سابروتین Heat of adsorption term به منظور بررسی تاثیر جمله انرژی جذب در معادله انرژی حاکم بر بستر جاذب، بر روی ضرایب لازم برای ماتریس سه قطری به کار می رود.
برای بستر جاذب علاوه بر سابروتین های ذکر شده، سابروتین هایی با منطق مشابه برای محاسبه ضرایب حاصل از گسسته سازی معادله پیوستگی به کار گرفته شده است. این سابروتین ها عبارتند از:
Continuity Coefficient
Continuity source term
Continuity boundary condition
Continuity final Coefficient
Continuity heat of adsorption term
Continuity transient terms
تابع Uptake برای محاسبه پارامترهای لازم برای جمله انرژی جذب معادله حاکم بر بستر جاذب به کار گرفته شده است.
با استفاده از سابروتین Velocity سرعت با توجه به معادله دارسی برای بستر جاذب حساب شده است.
با استفاده از سابروتین Chamber مشخصه های محفظه جاذب محاسبه شده است. هم چنین دبی جرمی ورودی و خرورجی از بستر جاذب محاسبه شده است.
هم چنین مقدار گرمای تبادل شده در کندانسور و اواپراتور چیلر جذبی محاسبه می شود.

## Slide 14: کد عددی-سابروتین ها
برای حل معادله انرژی حاکم بر سیال ناقل انرژی Cooling_heating fluid به کار گرفته شده است.
پس از حل معادلات سابروتین هایی که وظیفه ایجاد فایل های خروجی را دارند فراخوانی می شوند.
اصلی ترین وظیفه سابروتین Output1 نمایش یک سری از خروجی های کد نظیر درصد پیشرفت حل، مرحله و سیکلی که کد در آن مرحله قرار دارد و ...، را همزمان با اجرای کد دارد.
سابروتین Output2 برای ثبت داده ها در فایل های خروجی و درست کردن کانتورهای مورد نیاز به کار می رود.

## Slide 15: اعتبارسنجی
صحت و اعتبار این کد با استفاده از نتایج آزمایشگاهی رستوکیا و همکاران سنجیده شده است.
Restuccia, G., Freni, A., Vasta, S., and Aristov, Y., 2004, "Selective water sorbent for solid sorption chiller: experimental results and modelling," International Journal of Refrigeration, pp. 284-293.
تغییرات دمای متوسط بستر در طول یک سیکل کاری در مدل عددی و مقایسه با نتایج تجربی
تغییرات فشار متوسط بستر در طول یک سیکل کاری در مدل عددی و مقایسه با نتایج تجربی

## Slide 16: خصوصیات و توانمندی های کد
1. مدل سازی کامل و سه بعدی بستر جاذب
2. استفاده از طرح کاملا ضمنی
3. قابلیت اجرای برنامه بر اساس اجرای قبلی
4. در نظر گرفتن مقاومت انتقال جرم درون ذره ای بر اساس رابطه نیرو محرکه خطی
5. در نظر گرفتن مقاومت انتقال جرم برون ذره ای بر اساس رابطه دارسی
6. تبدیل حوزه فیزیکی به یک حوزه محاسباتی
7. در نظر گرفتن توزیع فشار غیر یکنواخت از طریق حل معادله پیوستگی
8. مقاومت گرمایی تماسی بین سطوح فلزی و ذرات جاذب

## Slide 17: خصوصیات و توانمندی های کد
9. بررسی تاثیر ذرات فلزی بر زمان سیکل
نوع ترکیب مواد موجود در بستر | Kad(W/mK) | Keff(W/mK) | گرمایش جرم ثابت | گرمایش فشار ثابت | سرمایش جرم ثابت | سرمایش فشار ثابت
سیلیکاژل | - | 0.1 | 67 | 1568 | 58 | 4446
سیلیکاژل با 5% وزنی آلومینیوم | 237 | 0.251 | 57 | 1025 | 53 | 3311
سیلیکاژل با 10%وزنی آلومینیوم | 237 | 0.420 | 54 | 868 | 52 | 3007
سیلیکاژل با 15% وزنی آلومینیوم | 237 | 0.608 | 53 | 786 | 51 | 2879
سیلیکاژل با 5% وزنی مس | 401 | 0.201 | 59 | 1125 | 53 | 3504
سیلیکاژل با 10% وزنی مس | 401 | 0.313 | 56 | 962 | 52 | 3160
سیلیکاژل با 15% وزنی مس | 401 | 0.438 | 54 | 874 | 51 | 2981
مقادیر ضریب هدایت حرارتی موثر بستر جاذب و زمان مراحل چهارگانه سیکل به ازای درصدهای وزنی مختلف از ذرات فلزی

## Slide 18: خصوصیات و توانمندی های کد
10. توزیع دما در بستر جاذب
11. توزیع فشار در بستر جاذب

## Slide 19: خصوصیات و توانمندی های کد
11. ارایه پارامترهای عملکردی چیلر

## Slide 20: آن چه در این کد خواهید آموخت
1. نحوه گسسته سازی معادلات حاکم با استفاده از روش حجم کنترل و طرح کاملا ضمنی
2. نحوه شبکه بندی حوزه فیزیکی
3. تبدیل حوزه فیزیکی به حوزه محاسباتی
4. نحوه اعمال شرایط مرزی
5. روش حل معادلات به صورت همزمان
6. ایجاد خروجی های مناسب با کمک Tecplot
7. آشنایی با زبان فرترن و نرم افزارهای Microsoft Visual Studio و Intel Visual Fortran

## Slide 21: نکات و الزامات کد
1. می توان با استفاده از نرم افزار Tecplot نمودارهای مختلف را از طریق فایل های خروجی برنامه مشاهده کرد.
2. داشتن آشنایی با دینامیک سیالات محاسباتی
3. داشتن آشنایی با روش های حجم کنترل و طرح های ضمنی و طرح های اختلاف مرکزی و ... جهت گسسته سازی معادلات حاکم
4. داشتن آشنایی با کد نویسی زبان فرترن
5. در صورت اجرای کد در ادامه اجرای قبلی باید فایل های حاصل از اجرای قبلی در همان فولدر فایل اجرایی برنامه وجود داشته باشد.

## Slide 22
از حسن توجه شما
سپاس گزارم