## Slide 1: روش های افزایش سرعت همگرایی سعید شیخی آبان 95

## Slide 2
معادلات حاکم بر جریان سیال
پیوستگی
مومنتم
انرژی
شکل کلی معادلات : معادلات ناویر استوکس

## Slide 3
معادلات غیرلزج اویلر
با انتگرال گیری معادلات

## Slide 4
روش های افزایش سرعت همگرایی
روش چند شبکه ای
روش آنتالپی میراکننده
روش هموارسازی مانده های صریح
روش هموارسازی مانده های ضمنی

## Slide 5
روش آنتالپی میراکننده
طبق رابطه ی زیر در در یک جریان غیرلزج در حالت پایا در امتداد خط جریان آنتالپی ثابت است و اگر جریان آزاد یکنواخت باشد در حالت پایا آنتالپی در همه جا یکسان و برابر جریان آزاد می باشد.

## Slide 6
روش آنتالپی میراکننده
به این ترتیب به هریک از معادلات اویلر یک ترم آنتالپی میراکننده به شکل زیر اضافه می کنیم:
با اعمال آنتالپی میراکننده به این شکل بدون تغییر در نتایج با سرعت بهتری همگرا می شود

## Slide 7
روش هموارسازی مانده های صریح
در این روش مقدار مانده ها براساس مانده های سلول های مجاور به شکل صریح هموار سازی می گردد. به این ترتیب در هر گام زمانی مقدار مانده ها به شکل زیر جایگذاری می شود :
این کار باعث افزایش دامنه پایداری و عدد کورانت مجاز می گردد.

## Slide 8
روش هموارسازی مانده های صریح
با توجه به ضریب هموارسازی مقدار حداکثر عدد کورانت مجاز از جدول زیر بدست می آید. فقط باید توجه شود که در روش هموارسازی مانده های صریح نمی توان مقدار ضریب هموارسازی را خیلی بزرگ قرار داد.

## Slide 9
روش هموارسازی مانده های ضمنی
در این روش مقدار مانده ها براساس مانده های سلول های مجاور به شکل ضمنی هموار سازی می گردد. به این ترتیب در هر گام زمانی مقدار مانده ها به شکل زیر جایگذاری می شود :
این کار باعث افزایش دامنه پایداری و عدد کورانت مجاز می گردد.

## Slide 10
روش هموارسازی مانده های ضمنی
در این روش می توان مقدار ضریب هموارسازی را تا حد دلخواه بزرگ در نظر گرفت به این ترتیب با توجه به مقدار ضریب هموارسازی حداکثر عدد کورانت مجاز طبق جدول زیر بدست می آید:

## Slide 11
روش هموارسازی مانده های ضمنی
برای محاسبه مانده هموار شده در روش هموارسازی ضمنی در هر گام زمانی باید یک دستگاه معادلات خطی حل گردد. با توجه به بزرگی شبکه حل عادی این دستگاه معادلات زمانبر است. به همین دلیل ماتریس ضرایب دستگاه معادلات به صورت تنک ذخیره می شود و سپس در هر تکرار زمانی دستگاه معادلات با استفاده از روش های تکرار مثل روش GMRES حل می شود و در هر سلول مقدار باقیمانده هموار شده محاسبه می گردد.

## Slide 12: توانمندیهای کُد
شبکه بی سازمان

## Slide 13: توانمندیهای کُد
جریان با ماخ مختلف روی ایرفویل

## Slide 14: آنچه در این کد خواهید آموخت
1- نحوه مجزاسازی معادلات ناویر-استوکس به روش حجم محدود
2- نحوه پیاده سازی روش آنتالپی میرا کننده و استفاده از آن در یک حلگر جریان غیرلزج
3- نحوه پیاده سازی روش هموارسازی مانده های صریح و استفاده از آن در یک حلگر جریان غیر لزج
4- نحوه پیاده سازی روش هموارسازی مانده های ضمنی و استفاده از آن در یک حلگر جریان غیرلزج
5- نحوه استفاده از روش GMRES برای حل یک دستگاه معادلات خطی

## Slide 15: نکات و الزامات
1- این برنامه در تمام کامپایلرهای Fortran 95قابل اجرا است.
2- خروجی ها در همه نسخه های Tecplot قابل مشاهده است.
3- آشنایی اولیه با CFD و مفاهیم شبکه های بی سازمان و نحوه ذخیره سازی اطلاعات شبکه بر مبنای اضلاع
4- آشنایی با Finite Volume Methods
5- آشنایی با زبان Fortran

## Slide 16
نتایج
مسئله مورد بررسی

## Slide 17
روش آنتالپی میراکننده

## Slide 18
روش آنتالپی میراکننده

## Slide 19
روش آنتالپی میراکننده با ضرایب مختلف میراکنندگی

## Slide 20
روش هموارسازی مانده های صریح

## Slide 21
روش هموارسازی مانده های صریح

## Slide 22
روش هموارسازی مانده های ضمنی

## Slide 23
روش هموارسازی مانده های ضمنی

## Slide 24
با تشکر
از
توجه شما