## Slide 1: بهینه سازی تیغه پمپ گریز از مرکز محمدامین ذوالجناحی آبان 96

## Slide 2: بهینه سازی چند هدفه یک پمپ گریز از مرکز

## Slide 3: بهینه سازی چند هدفه با صفحه پاسخ NPR و الگوریتم GA
روش LHSD
متغیر های ورودی و توابع خروجی
NPSHd و بازده کل
NPSHr
Start
Optimization parameters
DOE matrix generation (LHD)
Parametric modeling
Grid Generation
CFD evaluation
RSM training
MOGA
Operators
Optimization parameters
NPR evaluation
Optimization results
END
It is ok
It is not ok
Add refinement points
Select the candidate points
Objective functions
Tot Eff, NPSHd
Check the goodness of fit

## Slide 4: پارامتر بندی تیغه
Thickness_x
Leading edge
15
30
45
60
1.5
0.75
2.60
3.75
4.90
6
Thickness_y
Pressure side
To the Trailing edge
Dimension: (mm)
Center of rotation: Second mid line control point
Variation of γ
+
__
Line that connects three control points
Leading edge
Camber line
To the trailing edge
Second series of control points
0
Suction side
Pressure side
Hub_theta_1
shroud_theta_1
Theta_5
Suction side
Pressure side
ω
Dimension: (degree)
متغیر های طراحی | کران پایین | کران بالا
Hub_theta_1(deg) | 0 | 41
Shroud_theta_1(deg) | 41 | 81
Theta_5(deg) | 156 | 241
Gama(deg) | -2 | 10
Thickness_y(mm) | 4 | 7.5
Thickness_x(mm) | 40 | 75

## Slide 5: پارامتر بندی تیغه ها
0 100
Meridonal distance (%)
Theta (degree)
Hub_theta_1
shroud_theta_1
+
+
+
+
Theta_5
X
Y
Z
Shroud camber line
Mid camber line
Hub camber line
Bezier lines
Fixed Point
(b)
Meridonal distance (%)
Fixed Blade leading edge thickness
0 100
Thickness (mm) (mm)
Thickness_x
Thickness_y
Fixed distance
Hub
Mid
Shroud
(a)
Num |  | Design variables |  |  |  |  |  | Objective parameters | 
 | Hub_theta_1(deg) | Shroud_theta_1(deg) | Theta_5(deg) | Gama (deg) | Thickness_x(mm) | Thickness_y(mm) |  | Total Eff (%) | NPSHd(m)
1 | 15.033 | 63.66 | 194.72 | -1.6 | 60.61 | 7.15 |  | 67.90 | 15.53
2 | 23.23 | 72.55 | 236.27 | 1.86 | 62.94 | 4.35 |  | 65.77 | 16.91
3 | 0.455 | 61.88 | 183.38 | 4.26 | 71.5 | 5.67 |  | 68.49 | 18.24
4 | 18.67 | 45.88 | 210 | 2.13 | 52.05 | 4.19 |  | 68.75 | 15.59
5 | 2.27 | 41.44 | 197 | 6.13 | 49.72 | 7.22 |  | 68.17 | 12.38
6 | 37.81 | 44.11 | 209.83 | 1.33 | 74.61 | 5.43 |  | 68.47 | 20.05
7 | 17.76 | 67.22 | 208 | 2.66 | 47.38 | 5.20 |  | 68.08 | 15.61
8 | 36.9 | 73.44 | 198.5 | 1.06 | 62.16 | 7.07 |  | 67.95 | 18.20
9 | 7.74 | 64.55 | 224.94 | 5.06 | 68.38 | 7.30 |  | 64.30 | 19.75
… | … | … | … | … | … | … |  | … | …
44 | 6.83 | 43.22 | 226.83 | 5.86 | 42.72 | 4.27 |  | 66.72 | 13.41
45 | 28.7 | 77.88 | 217.38 | 0.26 | 70.72 | 6.29 |  | 64.55 | 21.39

## Slide 6: صفحه پاسخ NPR
X={x1, x2, x3…,xM}
 | S.T
Minimize:
بعد از احتساب تابع افت و استفاده از فرمولاسیون دوگانه لاگرانژین و بعد از چند ساده سازی نهایتا به رابطه زیر می رسیم:
S.T.
تابع افت
فرمولاسیون ابتدایی بهینه سازی
نمونه های ورودی تولید شده
هدف تعیین
بازنویسی به روش های غیر پارامتریک
متغیر های بی اثر

## Slide 7: تایید صفحه پاسخ NPR
بعد از اضافه 25 نقطه نمونه انتخاب شده از نمودار Goodness of fit صفحه پاسخ بهبود یافت.
parameter | Total Eff | NPSHd
RMSE (best value=0) | 1.02e-09 | 0.000118

## Slide 8: بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک
Mutation probability= 0.01
Crossover Probability=0.98
Chart: NPSHd (m)
Mode |  | Point |  | Design parameters |  |  |  |  |  |  | Objective Functions |  |  |  | 
 |  |  |  | Hub_theta_1 (degree) | Shroud_theta_1 (degree) | Theta_5 (degree) | Gama (degree) | Thick_y(mm) | Thick_x (mm) |  | NPSHd (m) |  |  | Total Efficiency (%) | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parameter Value | Relative Error (%) |  | Parameter Value | Relative Error (%)
Before Optimization |  | Baseline(CFD) |  | 4 | 59 | 195 | 0 | 6 | 60 |  | 15.41 | - |  | 68.11 | -
 |  | A (NPR) |  | 0.39 | 41.72 | 186.86 | 5.71 | 7.20 | 47.65 |  | 13.40 | -7.4 |  | 68.49 | -0.55
 |  | A(verified) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.48 |  |  | 68.87 | 
After Optimization |  | B (NPR) |  | 3.73 | 41.78 | 186.77 | 5.69 | 7.15 | 46.45 |  | 13.60 | -8.84 |  | 68.51 | -1.12
 |  | B(verified) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.92 |  |  | 69.28 | 
 |  | C (NPR) |  | 1.64 | 41.73 | 186.01 | 5.51 | 7.06 | 45.79 |  | 13.91 | -3.13 |  | 68.48 | -1.09
 |  | C(verified) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.36 |  |  | 69.24 | 

## Slide 9: بحث پیرامون نتایج
Before optimization
after optimization

## Slide 10: بحث پیرامون نتایج
(a)
(b)
(c)
(d)
Before Optimization
After Optimization
P1=0.5 atm
P2=60% of P1
P2=60% of P1
P1=0.5 atm

## Slide 11: بحث پیرامون نتایج

## Slide 12: آنچه در این کد خواهید آموخت
1- محاسبه ضرایب بِرن اشتاین تابع شکل و پیاده سازی روش CST
2- پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی PSO
3- نحوه پیاده سازی یک حلقه تکرار بهینه سازی و محاسبه مقادیر بهینه محلی و کلی
4- نحوه تغییر شبکه بندی در حین اجرای حلقه بهینه سازی
6- بررسی بهترین روش های گسسته سازی ترم جابجایی معادله نویر استوکس و بهینه سازی پمپ گریز از مرکز

## Slide 13: نکات و الزامات
1- این برنامه در همه نسخه های کامپایلرهای فرترن قابل اجراست.
2- خروجی ها در همه نسخه های Tecplot قابل مشاهده است
3- آشنایی اولیه با مفاهیم مربوط به هندسه ایرفویل و تعاریف مربوط به آن
و همچنین آشنایی با روشهای پارامتری سازی هندسه ایرفویل
4- آشنایی اولیه با الگوریتم های بهینه سازی و روش PSO
5- آشنایی با روش های CFD حل جریان حول ایرفویل
6- آشنایی با شبکه بندی و چگونگی ورود شبکه بندی و نحوه تغییر آن در حین حلقه بهینه سازی
7- آشنایی با زبان برنامه نویسی Fortran